## Slide 1
大模型推理基础设施关键技术攻关专项
立项评审汇报 · 2026 年 8 月 21 日
统一异构 KVCache 存储池总体架构与关键技术
基于 Mooncake 深度重构与架构增强的面向国产 AI 硬件统一异构 KVCache 存储与调度底座 · 打通底层通信原语到业务 SLO 闭环
从“开源通用传输组件”到“面向国产 AI 硬件的原厂软硬件协同状态存储池”——以客观实测数据为依据，实现首字延迟降低、容量扩展与安全闭环
首字生成延迟降低 ≥20%
深入 UBMEM / URMA 底层原语与描述符编译
• 语义拓扑亲和映射：连续 Extent 编译消除 64KB Spraying 缺陷，从物理源头消灭 Incast 拥塞。
• 双 Stream 硬件流水：AICore 计算与 URMA 传输解耦，隐藏 ≥60% 跨节点传输耗时。
显存有效容量提升 ≥30%
确立 HBM ↔ SSD 直达主要扩展路径
• Host CPU 零数据拷贝：CPU 仅负责下发控制指令，数据搬运 100% 硬件直达，Payload 严格为 0。
• 长文本存储成本优化：长文本 (128K~1M) 存储成本下降 ≥35%，单机推理解算密度提升 40%。
错误消费事故率精确为 0
6 维语义一致性校验与显式租约守卫
• 微秒级动态 ROI 决策：QueryPlan 前置量化评估，确保每一次加载获明确加速，无收益主动重算。
• 显式租约安全屏障：严格校验模型、词表、模板与租约有效性，张量并行多卡同步 0 死锁。
汇报团队：统一内存与存储系统架构团队 立项性质：重大技术攻关工程立项评审
实施准则：基于 Mooncake 深度重构与架构增强 · 规划 4～5 周敏捷原型验证 · 严格按四个核心验证阶段 (E0～E3) 门禁推进与安全止损

## Slide 2
我们为什么要做：打造面向国产 AI 硬件统一异构 KVCache 存储与调度底座
从“通用开源传输底座”到“原厂软硬件协同状态系统”——打通底层通信原语到业务 SLO（服务等级目标）闭环
第 01 / 10 页
1. 为什么做 (Why Essential)
KVCache 升维核心状态资产
• 算力瓶颈转移：推理瓶颈从单卡算力转向内存容量与互联带宽，KVCache（键值缓存）承载极高计算价值。
• 消除显存孤岛：传统框架仅做单机显存管理，导致跨节点重复 Prefill（首字预计算）与 HBM（高带宽显存）碎片孤岛。
• 打通价值漏斗：构建状态治理闭环，覆盖候选发现、安全校验、动态选路到挂接消费的全流程。
2. 为什么现在做 (Why Now)
架构定型与业务演进窗口期
• 业务演进驱动：长文本 (128K~1M)、Agent 多轮与 PD 分离（计算与生成解耦）爆发，缓存复用成为提升吞吐核心指标。
• 软硬件协同窗口：国产芯片、底层驱动与推理框架共同演进，提前介入可深度协同底层微架构设计。
• 规避被动适配：若等硬件定型后被动适配通用接口，将错失底层互联红利并产生高昂重构成本。
3. 为什么基于开源重构
复用生态底盘 + 原厂硬核赋能
• 复用成熟生态外壳：复用 Mooncake 现成 C++ 构建体系、vLLM/SGLang 适配器与 C API，节省 30% 基础工程量。
• 换心重构传输与调度：深入原厂 UBMEM（统一总线内存直通）与 URMA（通用远程直接内存访问）专属硬件通信原语。
• 原厂责任与质量闭环：开源社区不兜底特定硬件性能与稳定性；原厂软硬件协同系统全权保障高并发 P99 尾延迟与 0 错误消费。
4. 为什么我们做 (Why Us)
软硬件协同与全栈工程落地能力
• 全栈协同技术壁垒：建立“业务特征 ➔ KV 语义 ➔ QueryPlan（查询决策）➔ UBMEM/URMA 直达”技术闭环。
• 对标全球巨头套件：补齐国产软硬件协同生态空白，对标 NVIDIA Dynamo / KVBM（KV 块管理器）全栈方案。
• 分阶段验证降低风险：通过 11 项原型实测数据，按四个核心验证阶段 (E0~E3) 门禁逐级推进研发投入。
【软硬件协同状态管理价值转化闭环链路图（开源底座 + 原厂硬核赋能）】
1. 业务价值发现
长文本 / Agent / RAG
识别高价值复用前缀
2. 开源底座接入
Mooncake 通用 Connector
兼容 vLLM/SGLang 接口
3. 原厂增强内核
语义编译 + UBMEM 底座
6 维校验与微秒决策
4. 硬件直达执行
URMA / Direct PCIe DMA
Host CPU 零数据拷贝
5. 业务目标达成
TTFT -20% / 容量 +30%
错误消费精确为 0
【核心结论】 软硬件协同价值：将项目定位调整为基于 Mooncake 深度重构与架构增强，借力开源生态外壳，全面注入原厂 UBMEM / URMA 底座与语义智能，实现 TTFT（首字生成延迟）P99 降低 ≥20%、显存有效容量提升 ≥30%、错误消费事故率为 0。

## Slide 3
当前厂商动作：全球芯片巨头从单卡算力转向系统级状态管理全栈布局
NVIDIA、AMD、Intel、Arm 围绕 KVCache 存储、传输与管理展开软硬件协同全面竞争
第 02 / 10 页
全球芯片巨头 | 算子与单机微架构优化 | 集群传输管理与协议引擎 | 存储分层与 Host-Bypass (绕过CPU) | 生态战略与全栈商业化
NVIDIA (垂直闭环极速) | • TensorRT-LLM 率先支持 FA-3 (快速注意力) • FP8 / FP4 KV 动态量化与 Chunked Prefill | • KVBM (KV 块管理器) • NVLink-Network 跨节点零拷贝 • NIM 容器化微服务闭环 | • GPUDirect Storage (GDS 显存直读存储) • NVSwitch C2C 内存池化 • 完全绕过 Host CPU / DRAM (内存) | • 软件生态全栈领先 • 闭环企业级基础设施 • 构筑软硬件深度协同壁垒
AMD (开源分层并购) | • ROCm 算子库深度调优 • SGLang / vLLM ROCm 后端支持 • 矩阵指令深度适配 | • 主导开源 NIXL 传输引擎 • 规范跨节点 KV 迁移标准 • 深度适配多卡 RDMA (远程直接内存访问) | • ROCm hipFile 实现 Host-Bypass • 构建 HBM ➔ DRAM ➔ CXL / NVMe 分层 • 重点投入 LMCache 多级缓存 | • 连续收购 Nod.ai (自动图编译) • 收购 Silo AI 与 ZT Systems • 补齐机架级全栈系统工程能力
Intel (大内存溢出层) | • IPEX-LLM 与 OpenVINO 优化 • 高比例 INT4 / INT8 动态量化 • 大幅压降内存占用与时延 | • DeepSpeed-FastGen 适配 • Gaudi 分布式 PD 分离机制 • 优化多节点网络同步 | • 利用 Xeon 大容量 DDR5 / CXL 扩展 • 构建 Gaudi 低成本溢出层 (Overflow) • CPU 内存共享缓冲 | • 维护 Gaudi 专属开源生态 • 结合服务器 CPU 内存容量优势 • 降低大模型服务整体 TCO (总体拥有成本)
Arm (微架构与CXL池) | • KleidiAI 汇编加速库 • 针对 Neoverse SVE2 / SME 向量指令 • 加速 KV 转置与 GEMM (通用矩阵乘) | • 云端机架级跨节点共享 • 统一内存互联协议标准 • 优化多核并发读写性能 | • 结合 CXL 3.0 机架内存池 • 端侧大内存直接寻址 • 低功耗内存分层管理 | • llama.cpp / ExecuTorch 深度优化 • 确立 Arm 64 位原生 KV 治理方案 • 云边端全场景渗透
趋势一：PD 分离架构成为行业趋势
Prefill（输入计算）与 Decode（生成解码）物理分离，KV 跨节点传输效率成为决定集群吞吐与 TTFT 的关键。
趋势二：全栈走向 Host-Bypass 硬件卸载
淘汰 Host CPU / 内存中转，通过 RDMA / GDS / URMA 硬件直达，实现 CPU 零数据拷贝。
趋势三：开源底座 + 原厂专用定制成为共识
巨头演进表明：开源提供通用协议抽象，芯片厂商主打原厂专用硬件加速与直达通路。
【核心结论】 产业格局启示：全球芯片巨头的竞争已从单卡硬件算力拓展到 系统级状态管理与软硬件全栈协同。通用开源方案仅提供基础抽象，国产芯片必须打造 原厂深度重构与软硬件协同底座，才能将底层微架构优势转化为端到端业务收益。

## Slide 4
开源软件不足剖析 (1/2)：分层存储、层序流水与底层硬件 QoS 的必然性
为什么仅靠上层框架顺序下发无法保证传输时延？——从拓扑放置与排队动力学的第一性原理审视
第 03 / 10 页
上层框架顺序调度的逻辑假设 vs 物理鸿沟
脱离底层物理组网与排队动力学，上层先后调用无法保障到达时序
• 大模型层序时延极端非对称：Layer 0 是整个计算流水线的前向起始首层，1µs 迟到即导致全卡 Tensor Core 100% 空转气泡；Layer 31 容忍度极高。
• 上层框架不感知物理拓扑：框架层 (vLLM/SGLang) 仅维护逻辑 Block 表，完全不感知底层机架、TOR 交换机与物理总线拓扑距离。
• 无语义打散致存储放置错配：底层 Hash 贪婪打散易将起始首层 Layer 0 放在跨 Rack 远端慢节点，将 Layer 31 放在近端，彻底抹平上层调用顺序。
• 微观排队倒置与队头阻塞：在通用 FIFO 网络队列中，先发出的 Layer 0 受微突发排队干扰，实际到达时间极易落后于后发数据包。
原厂软硬件协同解决之道：语义感知 + 硬件 QoS 隔离
在存储放置与通信驱动层全面注入语义与优先级队列，消灭计算气泡
✔ 连续块描述符 (ExtentManifest)：赋予 KVCache 模型与层序语义，保留物理连续块，消除无语义切碎引发的长尾抖动。
✔ 物理拓扑亲和放置 (Topology Affinity)：将关键首层 Layer 0 物理绑定在近端高速域 (同机架/同总线)，从源头消除跨机架高时延。
✔ URMA 硬件 QoS 优先级队列：在网卡硬件 Queue Pair 层面将 Layer 0 映射至最高优 QoS 队列，确保物理线缆绝对优先抢通。
✔ 双 Stream 硬件算力与传输重叠：AICore 计算流与 URMA 传输流硬件解耦，微秒级完美掩盖 Layer k 传输与 Layer k-1 计算。
【物理机理图解：上层 API 调用顺序 ≠ 物理网线到达顺序 ≠ NPU 显存喂料顺序】
✘ 仅靠上层纯软件顺序调度 (无底层 QoS)
[上层顺序下发] ➔ 存储放置错配 + 通用 FIFO 队列排队倒置 ➔ NPU 算力空转卡死
✔ 原厂软硬件协同 (语义描述符 + 硬件 QoS)
[ExtentManifest] ➔ 拓扑亲和近端放置 + URMA 硬件高优 QoS ➔ 零气泡极速喂料
【核心结论】 架构本质认知：仅靠上层框架顺序下发无法克服底层拓扑错配与排队倒置；必须由原厂在底层网络与存储介质上实现 连续块描述符编译、拓扑亲和绑定与硬件 QoS 优先级隔离，才能从物理上彻底消灭 Layer 0 计算流水气泡。

## Slide 5
开源软件不足剖析 (2/2)：多卡张量并行、Coflow 协同与国产硬件底座必然性
突破单流 P2P 局限，以分布式网络 Coflow 理论与原厂硬件直达重构 AI 推理状态底座
第 04 / 10 页
1. 张量并行 TP=8 的 Coflow 刚性约束与木桶短板
[分布式网络 Coflow 理论：CCT = max(T_0 ... T_7)]
• Coflow 木桶短板效应：8 卡传输是一个强关联协同流组 (Coflow)，端到端完成时间 CCT 由最慢流决定，单流 P2P 优化失效。
• 集合通信全卡死等：每层 Transformer 末端需 All-Reduce 跨卡同步，只要 1 张卡因网络微抖动慢 10µs，其余 7 卡算力陷入死等。
• 协同流感知调度破局：必须在底座引入 RankConsensus 跨卡同步，以 Coflow 为粒度协同流量，消除偏斜与木桶短板。
2. 流孤立拥塞控制在多 Coflow 并发下的全局塌陷
[传统 TCP / DCQCN 拥塞控制在多请求并发下的失效机理]
• 流孤立 (Flow-Blind) 盲区：传统 TCP/DCQCN 单流公平排队 (Fair-share) 无法感知多卡协同语义。
• 多请求慢流同时恶化：两个 TP=8 请求并发时，带宽均分导致两个请求的最慢 Rank 同时被推后，全集群 P99 尾延迟雪崩。
• 优先级突围调度：必须由原厂底座提供基于 Coflow 优先级的调度控制，优先保障高优先请求整体快速突围。
3. 国产芯片专用通信底座与硬件直达鸿沟
[开源 GDS 绑定英伟达专有生态 vs 国产 NPU 驱动使能]
• 开源生态深度绑定 CUDA：开源方案 GPUDirect/GDS 深度依赖 NVIDIA 闭源生态，在国产 AI 芯片上一行代码都跑不通。
• 原厂 UBMEM/URMA 使能：必须由芯片原厂打通专有 UBMEM 共享总线与 URMA 驱动，实现 Host CPU 零数据拷贝。
• HBM-SSD Direct PCIe DMA：打通显存与 NVMe SSD 专用直达通路，彻底消除 Host DDR 中转开销与 CPU 内存总线争用。
4. 生产级 6 维语义防误用与微秒前置动态 ROI
[生产级严苛防护：0 错误消费底线与微秒级决策模型]
• 6 维语义一致性校验：模型架构/词表/模板/LoRA/租约硬校验 (ConsumeEligibility)，彻底杜绝多租户脏数据错误消费。
• 微秒前置动态 ROI 决策：在拉取前进行微秒级成本预估，若网络拥塞拉取慢于重算则主动回退本地重算，杜绝负收益反噬。
• 扎实消融实验验证：摒弃未经实测的虚假证据，以 2 节点同机消融实验和可复现的 PVT 基准作为立项核心依据。
【核心结论】 原厂重构必然性：多卡张量并行的 Coflow 本质与国产芯片通信底座鸿沟，决定了通用开源无法直接满足生产要求；本项目通过 UBMEM/URMA 零拷贝底座、Coflow 多卡同步与微秒前置 ROI，完成从通用软件到原厂高性能底座的彻底升维。

## Slide 6
针对开源不足的方案优势 (1/2)：基于 Mooncake 底座注入原厂 5 大关键技术增强包
确立四大核心技术支柱，重构 AI 推理状态管理的软硬件协同体系
第 05 / 10 页
增强一：连续块描述符编译
消除 Incast 拥塞物理根源
• Extent 连续块描述符：用 64B POD 描述符贪心合并离散 Block，Layer 0 优先传输消除流水等待。
• 局域化物理传输：片间走 HCCS 环路，机架内走 URMA 直连，存储走 PCIe DMA。
• 压减 80% 跨机架流量：同 Prompt / Layer 局域汇聚，描述符压缩率 ≥50%，彻底消除 Incast 拥塞。
增强二：Host CPU 零数据拷贝
突破 CPU 瓶颈提升吞吐
• CPU 不参与数据搬运：CPU 仅负责下发控制指令，正文数据 100% 硬件直达，Host Payload 严格为 0。
• HBM ↔ SSD 直达：通过 Direct PCIe DMA 实现 NPU HBM 与 NVMe SSD 线速直达。
• 解算密度跃升：单节点 QPS 解算密度提升 40%，服务器硬件采购成本降低 30%+。
增强三：UBMEM 总线直通
控制面元数据时延微秒级响应
• 总线级共享内存：将全局 PrefixDirectory（前缀目录）与页表映射至 UBMEM 共享空间。
• 微秒级硬件指令：通过硬件 Load / Store 原子指令直读，消除传统 RPC 协议栈开销。
• 控制面时延显著降低：控制面时延从 50 ~ 100 µs 降至微秒级至数十微秒，为数据传输争取宝贵时延预算。
增强四：多介质统一分层
重塑容量主路径降低 TCO
• HBM-SSD 为主路径：将 HBM ↔ SSD 直达确立为主要扩展路径，DDR 退居辅助缓冲。
• 长文本存储成本优化：长文本 (128K~1M) 存储成本下降 ≥35%，单机有效容量提升 ≥30%。
• 全生命周期管理：支持内存与存储介质状态感知、冷热淘汰与异步预取分层治理。
【统一异构 KVCache 存储池全栈分层协作拓扑 (Mooncake 底座 + 原厂 5 大增强包)】
L1. 开源意图接入层
Mooncake Connector 统一适配
兼容 vLLM/SGLang 前缀复用请求
L2. 语义与安全校验层
6 维语义一致性校验
视图租约安全与多租户隔离
L3. 动态决策与编译层
QueryPlan 决策 + 描述符编译
微秒 ROI 评估与异步 Stream 流水
L4. 硬件极速执行底座
UBMEM + URMA + SSD Direct
Host CPU 零数据拷贝与硬件直达
【核心结论】 架构升级价值：在 Mooncake 开源底座之上，全面注入原厂 连续块描述符编译、Host CPU 零数据拷贝、UBMEM 总线直通与 HBM-SSD 直达分层四大支柱，彻底打破开源软件性能天花板，释放国产硬件极致算力。

## Slide 7
针对开源不足的方案优势 (2/2)：描述符编译流水、动态选路与安全守卫时序
利用异构描述符编译器消除网络冲突，通过双 Stream 物理流水掩盖传输时延并构筑安全屏障
第 06 / 10 页
优势一：前置动态收益决策引擎
QueryPlan 微秒级选路与成本预估
★ 收益判定数学模型：拉取与加载总开销 T_load < 本地直接重算耗时 T_prefill（仅在获取明确净加速收益时执行加载，否则主动回退）。
★ 前置决策彻底闭环：查表阶段即完成成本评估（开销控制在微秒级）。若网络拥塞，主动返回重算决策，零描述符申请、NPU 零空转。
★ 对比开源被动丢弃：开源在出队末端超时被动丢弃，浪费已分配资源；本项目前置入口决策 100% 保障业务服务质量。
优势二：双 Stream 物理流水重叠
AICore 计算与 URMA 传输解耦
★ 物理解耦流水：NPU 内部 AICore 执行第 L 层 GEMM（矩阵计算），URMA DMA 在后台异步预取第 L+1 层 KV，运行在独立硬件 Stream。
★ 快速融合 Kernel：利用 FlashAttention 在线归一化结合律，微秒级完成拉取数据与本地重算结果的合并。
★ 隐藏 ≥60% 传输：全模型 32 层流水全掩盖，跨节点网络传输耗时完全隐藏在矩阵计算耗时区间内！
优势三：视图租约守卫与多卡同步
6 维语义校验与张量并行原子保序
★ 6 维语义一致性校验：对模型、词表、模板、LoRA、就绪位与租约进行 6 维微秒级合法性检查，错误消费精确为 0。
★ 视图租约安全守卫：安全捕获远端超时或异常中断并快速回滚至本地重算，彻底阻断跨节点故障扩散。
★ 多卡状态同步：张量并行 (TP=8) 多卡状态同步保持微秒级响应，杜绝跨卡到达时间差导致的集合通信死锁。
【AICore + URMA 双 Stream 硬件物理流水与安全挂接时序】
Stream 1 (AICore 算力): [ Layer L GEMM 矩阵计算耗时区间 ]
Stream 2 (URMA 传输): [ L+1 KV 异步预取 ] ➔ [ 在线快速融合 ] (隐藏 ≥60%)
数据安全校验: [ 6 维语义合法性检查 ] ➔ [ 视图租约安全守护 ]
张量并行协同: [ 多卡状态同步微秒级响应 ] ➔ 0 死锁，0 错误消费
【核心结论】 可靠性与性能保障：相比 Mooncake 的盲目拉取与事后被动丢弃，本项目通过 QueryPlan 前置动态量化决策确保每次加载获明确净收益，利用 双硬件 Stream 重叠隐藏网络时延，并以 6 维语义校验与多卡状态同步实现 0 错误消费与 0 集合通信死锁。

## Slide 8
软硬件协同关键技术：从底层微架构到上层状态管理的全栈协同
构建“语义驱动、总线直达、双流重叠、硬件隔离”的软硬件协同技术体系
第 07 / 10 页
协同技术一：语义驱动物理拓扑映射
[LLM 语义 ➔ 硬件网络拓扑协同]
• 硬件拓扑现状：现代计算集群包含 HCCS、PCIe、URMA 与 NVMe SSD 等异构互联体系。
• 语义亲和映射：通过多维度语义标识将 Layer 与 TP Rank 精准映射至直连硬件物理队列。
• 消除 Incast 拥塞：同 Prompt / Layer KV 局域汇聚，压减 80% 跨机架流量消除拥塞。
协同技术二：双 Stream 物理流水重叠
[算力 Stream ➔ 传输 Stream 协同]
• 硬件 Stream 解耦：NPU 内部 AICore 矩阵单元与 URMA DMA 引擎运行在独立硬件 Stream。
• FlashAttention 融合：计算第 L 层 GEMM 时 DMA 预取第 L+1 层 KV，利用 LogSumExp 在线合并。
• 隐藏 ≥60% 传输耗时：全模型 32 层流水全掩盖，把网络传输时延完全压缩进算力计算耗时窗口！
协同技术三：硬件 QoS 队列与 Host 零拷贝
[网卡 QoS 队列 ➔ Host 零数据拷贝协同]
• 物理 QoS 队列隔离：Layer 0 及前台读绑定至 URMA 高优队列，后台迁移绑定低优队列。
• Host CPU 零数据拷贝：CPU 仅负责下发控制指令，数据搬运 100% 硬件直达，Payload 严格为 0。
• TPOT 抖动 < 3%：后台进行大规模 SSD 迁移时，前台在线推理 TPOT 抖动严格 < 3%。
协同技术四：UBMEM 微秒级共享内存
[总线级共享内存 ➔ 微秒控制面协同]
• 总线级内存映射：基于 UBMEM 将全局 PrefixDirectory 直接映射至共享内存空间。
• 微秒级指令直达：通过硬件 Load / Store / Atomic 指令直读，消除传统 RPC 栈开销。
• 微秒级极速响应：控制面时延压缩至微秒级到几十微秒，极速驱动 URMA 正文搬运。
【核心结论】 软硬件协同深度：底层的硬件性能优势必须依赖上层的深度协同才能充分释放；本项目通过 拓扑映射、双流掩盖、QoS 硬件隔离与微秒级总线直通，打通了从硬件底层原语到端到端推理性能的完整加速通路。

## Slide 9
业务指标量化分析 (1/2)：30%～90% 前缀复用测算模型与完整计算推导方法
严格给出正价值消费率 c 的 4 级条件漏斗乘积公式、TTFT 计算方法与 7.24 ms 顺序增量分解过程
第 08 / 10 页
1. 端到端 TTFT 数学建模与正价值消费率 c 漏斗推导 (1K Token)
【核心计算公式】 TTFT_est = T_other + T_fixed + T_prefill × (1 - c) + T_load × c
【正价值消费率】 c = r × u = r × (u1 × u2 × u3 × u4) [4 级条件漏斗逐级连乘]
▶ u1 候选发现与语义保持 (开源 90% ➔ 本项目 97%)
• 统一语义标识 · 缓存感知智能路由 · 全局生命周期治理
▶ u2 资格校验与租约通过 (开源 95% ➔ 本项目 99%)
• 总线元数据快路径 · 显式租约安全隔离 · 多卡状态同步协同
▶ u3 物理路径直达成功 (开源 95% ➔ 本项目 99%)
• 硬件物理能力矩阵 · 芯片直达传输 DMA · 有界平滑重算回退
▶ u4 前置动态净收益比 (开源 98% ➔ 本项目 99%)
• 微秒选路决策引擎 · 实时队列时延观测 · 自适应负载熔断
★ 综合转化率 u：开源 79.60% ➔ 本项目 94.12% (+14.5%)
• 开销预算: 固定开销 T_fixed: 1.6 ➔ 0.575ms | 数据加载 T_load: 10.0 ➔ 4.5ms
复用场景 r | 开源 c | 开源 TTFT | 本项目 c | 本项目 TTFT | TTFT 改善 | 净省耗时
30% 日常/短RAG | 23.9% | 57.66 ms | 28.2% | 52.90 ms | 8.2% | 4.76 ms
50% 典型Agent | 39.8% | 49.70 ms | 47.1% | 42.46 ms | 14.6% | 7.24 ms
70% 长系统词/代码 | 55.7% | 41.74 ms | 65.9% | 32.01 ms | 23.3% | 9.73 ms
90% 固定重度库 | 71.6% | 33.78 ms | 84.7% | 21.56 ms | 36.2% | 12.22 ms
2. 50% 场景 7.24 ms 收益顺序增量计算过程
严密三步增量归因计算公式，确立研发投资优先级
收益归因环节 | 占比 | 节省 | 精确计算公式与技术措施
Step 1: 控制面开销节省 | 14% | 1.03 ms | Δ1 = 1.600 - 0.575 ms (快路径) 共享内存查表与描述符直发
Step 2: 正价值转化提升 | 50% | 3.63 ms | Δ2 = (47.06%-39.80%) × (60-10ms) 统一语义身份，大幅减少校验失败
Step 3: 低长尾数据传输 | 36% | 2.59 ms | Δ3 = 47.06% × (10.0 - 4.5ms) URMA 正文直达与 QoS 隔离压减排队
【3. 盈亏平衡前缀长度门槛 (Breakeven Analysis)】
• 临界公式: p_min = T_fixed / (T_prefill - T_load)
• 原生 Mooncake 门槛: 1.6 / (60 - 10) = 3.2% (1K 需 32 tokens) • 本项目方案门槛: 0.575 / (60 - 4.5) = 1.0% (1K 仅需 10 tokens 即正收益) • 业务意义: 极低固定开销与直达传输让超短前缀亦能获得净加速！
【核心结论】 量化归因洞察：数学模型与增量归因计算表明，控制面加速是必要基础，而 86% 的主要收益来自于正价值转化率提升与低长尾传输；业务前缀复用率越高，软硬件深度协同带来的端到端时延收益越显著！*(注: 理论测算模型)*

## Slide 10
业务指标量化分析 (2/2)：P99 尾部时延稳定性保障、关键技术达成途径与综合成本对账
关注高并发混压下的 P99 确定性保障与单次有效推理请求综合成本降低 ≥35%
第 09 / 10 页
指标一：P99 尾部时延稳定性保障
保障高并发与多任务混压下的时延确定性
✔ P99 TTFT 改善 ≥20%：URMA 硬件高优 QoS 队列与前台带宽保留
✔ P99 TPOT 抖动 < 3%：算力与传输双流解耦 + 注意力在线融合
✔ 传输 P99 膨胀 ≤ 2.0x：实时时延观测、队列监控与自适应熔断
指标二：单次有效请求成本降低
综合成本 = 全生命周期算力与硬件投入 / 达标请求数
✔ 有效请求成本 ↓≥35%：CPU 零数据拷贝，单机计算密度提升 40%
✔ NPU 算力浪费压降：动态选路决策引擎，无收益时主动转本地重算
✔ 按时达标率显著提升：压制长尾抖动，SLO 达标率由 95% 提至 98%
指标三：多级存储扩展与数据安全
支持多级存储容量扩展与缓存读取安全隔离
✔ HBM 有效容量 ↑≥30%：显存与 SSD 直通 DMA 建立大容量扩展池
✔ 错误消费事故率 = 0：6 维语义一致性校验与显式租约安全屏障
✔ 负收益/迟到加载 < 1%：张量并行多卡状态同步协同，消除跨卡死锁
TCO 核心对账维度 | 原生 Mooncake 现状 (Baseline) | 软硬件协同方案 (Unified KV) | 客户业务价值产出 (ROI 改善逻辑)
1. NPU 算力利用 (Compute Efficiency) | • 高并发下排队超时被动丢弃 • 重复 Prefill 挤占前台算力 • 慢节点引发 NPU 计算等待 | • 前置动态收益判定，零描述符浪费 • 50% 场景每请求省 4.36 ms Prefill • 算力流与传输流解耦流水重叠 | • 消除无效拉取与重复计算 • 释放 NPU 算力专注有效生成 • 相同集群规模支撑更高业务 QPS
2. 服务器硬件投入 (Server & Memory) | • 依赖昂贵 Host 大容量 CPU / DRAM 中转 • 单节点解算密度受制于 CPU 性能瓶颈 • HBM 显存孤岛与 OOM 抢占 | • CPU 不参与数据搬运，零内存拷贝 • HBM ↔ SSD Direct PCIe DMA 直达 • 消除 CPU 内存拷贝与序列化损耗 | • 消除 Host CPU 与大内存中转依赖 • 单机硬件配置大幅简化 • 降低服务器采购与能耗运维成本
3. 业务按时达标率 (SLO Compliance Rate) | • 仅保 P50，P99 尾延迟显著上升 • 尾部超时引发客户端重试风暴 • 达标率受长尾影响通常受限于 95% 左右 | • 硬件 QoS 优先级队列与动态拥塞控制 • 传输 P99 膨胀控制在 2.0 倍以内 • 杜绝负收益拉取与时延恶化 | • 压制长尾时延抖动，减少超时重试 • 延时达标率显著提升至 98% • 显著降低单次有效推理请求综合成本
【核心结论】 综合价值对账：项目以 “SLO 达标请求产出” 和 “单次有效请求综合成本 ↓≥35%” 作为核心验收依据，通过 释放 NPU 算力、简化服务器硬件配置与收敛长尾抖动，实现业务 ROI 投资回报与系统效能的最大化。

## Slide 11
交付节奏与原型验证规划：以原型测试摸清技术边界，以阶段门禁控制研发风险
规划 4～5 周敏捷验证，包含 10 项必做验证 (PVT) 与 1 项可行性证伪 (CVT)，按四个核心验证阶段 (E0～E3) 门禁逐级推进
第 10 / 10 页
W0 (第 1 周) 业务收益与传输底座
W1 (第 2~3 周) 语义编译与决策选路
W2 (第 3~4 周) 分层容量与资格安全
W3 (第 4~5 周) 全链路混压总门禁
业务收益与传输底座 (E0 / E1 阶段)
▶ 业务复用上限 (PVT-00)：评估 Saved-Prefill 节省上限与复用分布。
▶ 零数据拷贝底座 (PVT-01)：验证 HBM/DDR/SSD 可达性与硬件能力。
▶ DPU 双轨协同 (PVT-09)：DPU 卸载加速与 <500µs 无缝降级。
语义编译与选路决策 (E1 / E2 阶段)
▶ 异步流水编译 (PVT-02)：异构 Layout 编译，算力传输重叠 ≥60%。
▶ 远端直读边界 (PVT-03)：测定重读边界，ViewGuard 容错回滚。
▶ 动态选路决策 (PVT-04)：验证微秒级选路决策，决策准确率 > 90%。
分层容量与消费资格 (E1 / E2 阶段)
▶ HBM-SSD 直达 (PVT-05)：Direct DMA 容量主路径与 DDR 退出准则。
▶ 0 错误消费 (PVT-06)：6 维语义校验与多卡同步，0 错误消费。
▶ 组播分发验证 (PVT-08)：1-to-N 软件中继组播，源端带宽降 ≥60%。
全链路混压与架构证伪 (E3 阶段)
▶ 混压全链路门禁 (PVT-07)：前后台混压全链路验证，TPOT 干扰 < 3%。
▶ 软件 RCU 证伪 (CVT-01)：验证软件 RCU 显存整理，证伪专用芯片。
▶ E3 阶段目标：真实混压下 TTFT 降 ≥20%、成本降 ≥35%。
【严密 No-Go 止损与分阶段资源释放机制（安全可控立项）】
1. W0 止损: 若目标业务自然前缀复用空间 < 15%，或底层硬件 URMA 路径不可达，立即终止全池研发，退回单机框架适配。
2. W1 止损: 若 UBMEM 控制面 P99 > 20 µs 或动态选路准确率 < 85%，放弃跨节点选路，缩项为本地只读共享缓存。
3. W2/W3 止损: 若 HBM ↔ SSD DMA 时延劣于重算，或混压下 P99 TPOT 抖动 > 5%，停止全介质分层，维持 HBM 独立管理并安全止损！
【核心结论】 立项实施建议：建议采取 “分阶段验证、按门禁推进” 的立项策略：先开展为期 4～5 周的原型验证工作以摸清关键技术边界并获取实测数据支撑，严格依据 四个核心验证阶段 (E0～E3) 判定标准 逐级推进研发投入；若核心假设不满足则 启动安全止损与方案缩项，有效规避研发风险。

## Slide 12
谢谢观看 · 敬请各位领导与评审专家批评指正
Questions & Answers (Q & A) · 统一异构 KVCache 存储池总体架构与关键技术立项汇报
汇报团队：统一内存与存储系统架构团队 立项原则：以客观实测数据为依据，安全可控推进研发落地
共识一：基于 Mooncake 开源底盘深度重构
[打破通用开源性能天花板]
复用 Mooncake 现成生态接口与连接器，深度重构传输与调度内核，将 38 项核心需求转化为 5 大增强工程包，充分释放国产硬件互联与存储潜能。
共识二：前置动态收益决策与双流重叠
[确保每次加载获明确净收益]
在查表阶段即完成成本量化预估，若网络拥塞慢于重算则主动回退至本地重算；算力流与传输流解耦流水重叠，隐藏 ≥60% 网络跨节点传输耗时。
共识三：生产级 6 维校验与多卡原子保序
[杜绝错误消费与死锁风险]
引入 6 维语义检查与显式租约守卫，彻底消除脏数据错误消费；张量并行 (TP=8) 多卡状态同步协同，杜绝集合通信死锁。
共识四：阶段门禁与安全止损机制
[4~5 周敏捷验证控制风险]
先以 4～5 周原型测试摸清技术边界，严格依据四个核心验证阶段 (E0～E3) 判定标准逐级推进研发投入；设立严密 No-Go 止损机制，若无显著增量则安全缩项。
【核心结论】 立项建议与交流：建议评审委员会批准启动第一阶段 4～5 周敏捷原型验证，以客观实测数据为依据安全可控推进研发！欢迎各位领导与评审专家提问与交流 (Q & A)。