## Slide 1
软硬协同构筑统一异构 KVCache 存储池，达成集群级复用与高效治理目标
全栈坐标｜项目四层原位放大｜关键技术与业务竞争力
业务层
RAG 公共前缀
多轮智能体
长上下文推理
P/D 分离
推理框架层
vLLM
SGLang
其他推理框架
统一异构 KVCache 存储池｜软硬协同核心覆盖
L1 推理调度
与收益决策
KV载入决策
副本选路准入
框架适配
L2 KV连接
与跨框架匹配
UBMEM
全局匹配
UBMEM
共享块表
缓存复用准入
L3 统一KV对象
与图式分层管理
KV对象建模
异构分层放置
生命周期治理
L4 高性能数据
与共享内存底座
URMA
大块传输
UBMEM
元数据快路径
异步传输编排
在线推理相关中间件
框架运行 / 模型执行
计算加速 / 并行通信
传输 / 存储访问
OS／驱动层
NPU Runtime
UB/RDMA驱动
内存映射/一致性
存储I/O/NVMe
异构硬件层
NPU / HBM
CPU / DDR
NIC / UB / C2C
NVMe SSD
彩色：项目核心覆盖｜灰色：在线推理生态参照
Ray
MP
PyTorch
图编译
权重加载
Adapter管理
FlashAttention
Triton
HCCL
NCCL
通用缓存
对象访问
NIXL
UCX
libfabric
SPDK
io_uring
gRPC / 消息通信
关键竞争力
01
软硬协同释放 UB 与芯片能力，提升 KVCache 全链路治理效率
— 以大块数据、高频元数据、全局匹配与分层治理为抓手，推动软硬件共同演进。
02
跨框架、跨节点复用提升推理模型业务性能
— 以真实业务正收益决定 KVCache 流动路线和时机，将复用稳定兑现为 TTFT、容量效率与集群可服务能力收益。
关键技术
T1
URMA 与 UBMEM 分工承载数据与元数据，构建跨节点高性能底座
— URMA 批量异步搬运 KV 正文；UBMEM 同步目录、位置、状态与事件。
T2
统一前缀索引与消费资格判定，提升匹配效率与命中质量
— UBMEM 重构全局前缀表与 block_table，CPU SIMD 加速块哈希。
T3
业务正收益驱动载入—重算与多副本选路，稳定兑现 TTFT 收益
— QueryPlan 综合带宽、队列、拓扑、拥塞与访问成本，控制路径、优先级和执行时机。
T4
统一 KV 对象与图式分层管理，持续扩展可服务容量
— 统一 HBM、DDR、远端内存与 SSD 视图，联动 DMA、C2C、页迁移与 QoS。
Notes: [Sources]
D:\codes\reports\kvcache\unified_kv_memory\竞争力总结\统一异构KVCache存储池_关键技术与竞争力_讨论稿.md
D:\codes\reports\kvcache\unified_kv_memory\统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
D:\codes\reports\kvcache\unified_kv_memory\KVCache SRS需求列表 V2.2_传输底座视角_建议修订版.xlsx
User-confirmed final direction: borderless multi-level lists, with key competitiveness above and key technologies below.
[/Sources]