## Slide 1
结论先行
2 个 Ascend A3 8卡 Pod 是覆盖 KVCache 全业务流程的最佳实验配置
它不是“能跑模型”的最小算力，而是能复刻真实在线推理 KVCache 流动、传输时延和优化闭环的最小完整环境。
判断维度
1 个 8卡 Pod
2 个 8卡 Pod
3 个 Pod
KV 全流程覆盖
功能可模拟，跨节点不足
完整覆盖
完整但成本更高
真实 PD 时延
缺少跨节点网络
可真实测 Prefill->Decode
可测且隔离更强
远端 cache restore
本机模拟，低估尾延迟
跨 Pod 远端缓存可复刻
独立 cache 节点更纯粹
投入/覆盖比
低，但风险遗漏
最佳
扩展阶段选择
推荐：以 2 Pod 为实验平台一期目标；1 Pod 只做功能冒烟；第 3 个 Cache Pod 作为规模化扩展项。
01

## Slide 2
KVCache 传输实验平台选型论证
完整 KVCache 实验平台的需求规格
先定义“不能遗漏的业务流程”，再反推硬件。
需求规格
必须复刻的业务事实
关键实验指标
对平台的要求
Prefix 命中与复用
命中 KV 可能在 HBM/DDR/SSD/远端，不一定本地可用
logical hit、effective hit、restore latency
必须具备多层 cache 与跨节点 restore
HBM 压力与卸载
长上下文和并发 decode 会挤压 HBM
D2H/H2D bytes、evict/load latency
必须有 Host DDR L2 与可观测 H2D/D2H
SSD 与远端缓存
冷 KV 进入 SSD 或远端节点，回读影响 TTFT
NVMe P99、remote get latency、metadata QPS
必须有本地 SSD 与跨节点 cache 读写
PD 分离传输
Prefill 与 Decode 常部署在不同节点
PD bytes、bootstrap、decode wait
必须有两个物理 Pod 才能测真实链路
TP/PP/异构切分
不同模型和部署会产生 slice/staging
小包数、staging cost、带宽效率
必须有 8卡 Pod 覆盖 TP=8 与分组切分
推理体验闭环
KV 优化最终要体现为 TTFT/TPOT/P99
TTFT、TPOT、吞吐、P99
必须集成 serving 与硬件遥测
02

## Slide 3
KVCache 传输实验平台选型论证
场景覆盖矩阵：没有 KVCache 相关流程被遗漏
编号
场景
KV 流向
2 Pod 覆盖方式
核心验证点
S1
单节点推理
HBM 内 page/block 分配
任一 Pod 单独运行 vLLM/SGLang
HBM 占用、fragmentation、baseline TTFT/TPOT
S2
Prefix HBM 命中
Decode HBM 直接复用
Decode Pod 保留热 KV
local HBM hit 与 TTFT 降幅
S3/S4
HBM<->DDR
Device HBM <-> Host DDR
Pod 内 HiCache L1/L2
D2H/H2D latency 与 stream overlap
S5/S6
DDR<->SSD
Host DDR <-> NVMe L3
Pod 本地 NVMe + Mooncake/NIXL
SSD P99 对 restore 的影响
S7/S8
远端 cache
Remote cache <-> 本机 DDR
Pod A/B 互为远端 cache
metadata、RDMA/RoCE、remote get P99
S9/S10
PD 分离
Prefill HBM -> Decode HBM；Local restore gate
Pod A Prefill，Pod B Decode
bootstrap、transfer、decode wait、restore gate
S11/S12
TP 异构/长上下文
slice/staging；4K-1M 混合
8卡 Pod 内 TP=8 + 跨 Pod pressure
小段放大、staging 收益、cache churn
关键点：2 个 Pod 既能构造跨节点 PD，也能构造远端 cache restore；1 个 Pod 只能模拟 API，不能复刻真实时延环境。
03

## Slide 4
KVCache 传输实验平台选型论证
全业务流程：从请求到 KV 复用、卸载、恢复与优化
请求
Prompt
Prefill
生成 KV
Decode HBM
活跃 KV
Host DDR
L2
SSD / Remote
L3
指标闭环
TTFT/TPOT
核心闭环不是单次传输，而是“命中在哪里 -> 是否需要 restore -> restore 能否赶在 TTFT deadline 内完成”。
命中位置
后续动作
延迟风险
为什么 2 Pod 必要
Decode HBM
直接复用
最低
建立理想上界
本机 DDR
DDR -> HBM
H2D 与 stream overlap
验证 L2 restore
SSD / 远端 cache
SSD/Remote -> DDR -> HBM
NVMe/RDMA/metadata P99
跨 Pod 才有真实远端路径
Prefill 节点
PD KV transfer
bootstrap + transfer + status gate
Prefill/Decode 必须分属两 Pod
04

## Slide 5
KVCache 传输实验平台选型论证
硬件推导：主流模型的 KV 数据量已经进入网络/DDR/SSD 压力区
模型类型
KV/token
32K KV
128K KV
100ms 带宽诉求
实验含义
8B GQA
128 KiB
4 GiB
16 GiB
40 GiB/s @32K
适合冒烟与功能闭环
32B GQA
256 KiB
8 GiB
32 GiB
80 GiB/s @32K
中等压力，观察 HBM/DDR
70B/72B GQA
320 KiB
10 GiB
40 GiB
100 GiB/s @32K
生产级长上下文主测
405B GQA
504 KiB
15.75 GiB
63 GiB
157 GiB/s @32K
极大模型远端 cache 压力
DeepSeek MLA
68.6 KiB
2.14 GiB
8.58 GiB
21 GiB/s @32K
MLA 降低 KV，但高并发仍受 HBM/DDR 限制
1M context 新模型
需实测
不适用
67-312 GiB @1M
67-312 GiB/s @1s
MiniMax/GLM/DeepSeek-V4 必须 runtime 校准
推导结果：单 Pod 算力可以跑部分模型，但无法复刻 70B+ 长上下文的跨节点 KV 传输与 restore 时延；2 Pod 是真实链路的最小配置。
05

## Slide 6
KVCache 传输实验平台选型论证
为什么不是 1 个 Pod：它会系统性低估 KVCache 时延风险
被低估的风险
1 个 Pod 的问题
2 个 Pod 如何覆盖
影响指标
PD 跨节点传输
Prefill/Decode 同机，缺少网络 RTT、拥塞、序列化
Pod A Prefill、Pod B Decode，真实跨节点链路
TTFT、decode wait
远端 cache restore
remote API 本机模拟，低估 metadata 与 RDMA P99
另一 Pod 承载 remote cache/store
effective hit、restore latency
资源竞争
CPU/DDR/SSD/NIC 与推理同机耦合，难拆因果
两 Pod 可分离 Prefill/Decode/cache 压力
P99、带宽效率
TP/PP 与角色切分
8 卡内同时跑所有角色，实验空间不足
两个 TP=8 单元，角色可互换
吞吐、TPOT
真实业务复刻
缺少跨节点部署拓扑，优化策略不可外推
复刻线上 Prefill pool / Decode pool / Cache service
优化可信度
06

## Slide 7
KVCache 传输实验平台选型论证
2 个 8卡 A3 Pod 的部署结构：最小完整、角色可互换
Pod A：Prefill / Cache 角色
8 卡 A3：TP=8 或拆分小 TP 组合
SGLang prefill + Mooncake/NIXL sender
本地 DDR/SSD 可作为 L2/L3
可运行远端 cache 服务，对 Pod B 提供 restore
Pod B：Decode / Cache 角色
8 卡 A3：承载 Decode HBM resident set
SGLang decode + HiCache restore gate
接收 PD KV transfer 与 remote get
可与 Pod A 角色反向，验证拓扑敏感性
跨 Pod 链路承载两类核心时延：1) Prefill HBM -> Decode HBM；2) Remote cache -> DDR -> HBM restore。
角色切换
Pod A Prefill / Pod B Decode
Pod B Prefill / Pod A Decode
目的
验证主路径
验证拓扑和负载均衡敏感性
07

## Slide 8
KVCache 传输实验平台选型论证
软件栈部署：每个组件都对应一个 KVCache 流程验证点
组件
部署位置
必要性
覆盖场景
SGLang
Pod A/B 均部署
主测 HiCache、Radix、PD disaggregation
HBM/DDR/SSD/远端/PD/restore gate
vLLM
独立 baseline 服务
复刻主流 PagedAttention 与 prefix cache
单节点 baseline、prefix hit 上界
Mooncake
两 Pod 均部署 store + transfer engine
主测 PD transfer 与 distributed KV store
PD、远端 cache、SSD offload
NIXL
作为可切换后端
对照 Mooncake，定位传输库差异
xfer、FILE/GDS/OBJ、远端 restore
LMCache
cache service / connector
对照 prefix lookup/retrieve/store
remote prefix reuse、session lifecycle
Prometheus/Grafana
全节点
统一采集 KV bytes、latency、TTFT/TPOT
优化闭环
Ascend Profiler + NIC/SSD telemetry
全节点
把瓶颈定位到 NPU/DDR/NIC/NVMe
P99 与硬件归因
08

## Slide 9
KVCache 传输实验平台选型论证
实验穿刺路径：从功能闭环到真实性能优化
阶段
目标
实验
主指标
输出
P0
单 Pod 冒烟
8B/32B，vLLM vs SGLang，HBM/DDR
KV bytes、TTFT
指标采集链路可用
P1
分层 cache
DDR<->SSD、远端 cache get/set、prefix restore
restore latency、effective hit
cache 放置策略
P2
真实 PD
Pod A Prefill -> Pod B Decode，Mooncake/NIXL
PD bw、decode wait
PD 瓶颈排行
P3
主流大模型
70B/72B、DeepSeek V3/R1、Qwen3-235B
TTFT/TPOT/P99
模型级容量与带宽边界
P4
超大新模型
MiniMax-M1、GLM-4.5、DeepSeek-V4，256K/1M
runtime state bytes/token
下一代模型扩容依据
优化动作：提高 HBM resident hit、降低 restore latency、批量化 remote get、staging 减少小包、基于拓扑调度 Prefill/Decode/Cache。
09

## Slide 10
KVCache 传输实验平台选型论证
最终建议：采购/申请 2 个 8卡 A3 Pod 作为一期完整平台
决策点
2 个 8卡 A3 Pod 能力
为什么满足目标
全业务流程覆盖
单节点、PD、DDR、SSD、远端 cache、prefix restore、TP 异构全部可测
没有 KVCache 相关场景遗漏
真实时延环境
Pod 间形成真实网络 RTT、带宽、拥塞和远端 cache P99
可把优化结果外推到真实业务
主流模型覆盖
8B/32B/70B/405B、DeepSeek MLA、Qwen/MiniMax/GLM/DeepSeek-V4 分层验证
模型大小变化不改变平台覆盖能力
投入产出比
比 1 Pod 多出真实跨节点链路，比 3 Pod 成本更低
一期最佳硬件配置
一句话：2 个 8卡 A3 Pod 是“能把 KVCache 全流程讲清、测准、优化”的最小完整实验平台。
10