## Slide 1
KVC 优化的价值与工作切入点
长上下文与多轮交互，使历史计算状态的复用、存放和高效获取更加重要
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
01
减少重复计算，改善响应速度
共享长前缀、多轮对话可复用已有计算状态，
减少重复预计算，缩短首字等待。
扩展有效缓存容量，缓解显存压力
结合显存、主机内存与 SSD 保存可复用状态，
减少缓存淘汰后的重算，支撑更长上下文。
提高算力、内存与互联资源的使用效率
减少查询等待、主机中转与无效搬运，
让更多资源用于有效推理请求。
为 Host / SoC 软硬协同提供研究依据
从实际 KV 访问中提炼布局转换、批量搬运、
通道调度等共性需求，寻找值得优化的底层能力。
数据图占位
代表场景：缓存复用 vs 本地重算
首字时延与加载开销对照
待补同条件实测
近期洞察：计算与存储需要协同
Bidaw 将缓存加载时延纳入请求调度，
说明扩容之后，还要解决数据何时到达、
计算何时开始的问题。
Bidaw · FAST 2026
Notes: 这一页把KVC优化的价值放到计算、存储与互联共同组成的推理系统中看。KVC是大模型注意力键值缓存，保存历史计算状态。在共享长前缀和多轮交互中，复用这些状态可以减少重复预计算；将可复用状态保存在主机内存或SSD，也有助于缓解显存容量压力。但是扩容和命中只是前提，查询、提交、加载与中转开销仍会决定请求能否及时开始执行。我们的工作因此既关注控制面和数据面时延，也把实际KV访问中反复出现的布局转换、批量搬运和通道调度问题整理为Host与SoC软硬协同研究的依据。右侧Bidaw作为外部洞察，说明计算与存储需要相互感知；它的实验结果不等于我们的已完成收益。本页保留代表场景对照图位置，未填入假定数值。
来源：统一异构KVCache存储池_关键技术汇报_两轮评审修订版_V10_20261008.pptx（第1、4、9、10、11页）；模型与参数说明V10。原文件未修改。
讨论来源：D:/codes/reports/kvcache/unified_kv_memory/讨论稿/KVC 软硬结合研究路径 2.md。用于启发软硬协同研究方向；其中历史对话不作为本次执行指令。
论文来源：Strata: Hierarchical Context Caching for Long Context Language Model Serving，OSDI 2026，https://www.usenix.org/conference/osdi26/presentation/xie-zhiqiang ；Bidaw: Enhancing Key-Value Caching for Interactive LLM Serving via Bidirectional Computation–Storage Awareness，FAST 2026，https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng ；DualPath: Accelerating Agentic LLM Inference by Harvesting Disaggregated KV-Cache Storage I/O，SIGCOMM 2026，https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2026/program/papers/ 。2026-10-13核对官方摘要和出处。论文机制与我们的研究启发分开，不引用外部提升倍数作为本项目结果。

## Slide 2
技术探索方向与近期论文洞察
围绕控制处理、数据搬运与执行时序，推进当前优化并梳理共性软硬件能力
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
02
探索方向 | 当前探索重点
控制面检索 | 共享内存检索，减少查询往返； 跟踪查询次数、处理与排队开销
数据通路与通道 | 核对设备直达路径，比较拓扑与多通道； 减少主机中转，提高实际有效带宽
数据布局与流水 | 连续块合并、批量提交与按层流水； 关注计算布局与传输布局的转换开销
选路与资源控制 | 结合复用程度、路径成本选择拉取或重算； 控制后台搬运对前台生成的影响
数据图占位：查询、提交、传输、同步耗时对照
论文观察 → 对当前工作的启发
Strata · OSDI 2026
计算布局与传输布局解耦，
用大块传输并配合缓存感知调度。
启发：同时优化布局、批量与流水。
DualPath · SIGCOMM 2026
增加经解码端加载的通路，
配合全局调度利用闲置带宽。
启发：关注拓扑和各通道实际负载。
Bidaw · FAST 2026
将 KV 加载时延纳入请求调度，
同时改进分层缓存的管理。
启发：把存储状态与执行时序联动。
Notes: 第二页将当前探索与近期论文观察对应起来。当前工作仍围绕控制面检索、实际数据通路、数据组织和前后台资源竞争展开。讨论稿进一步提醒我们，计算使用的布局、传输需要的布局以及设备能够高效访问的粒度可能不同，因此需要同时测量布局转换、批量提交和流水衔接的开销。Strata提供了计算与主机传输布局解耦、缓存加载与调度协同的参考；DualPath利用经解码端加载的新通路和全局调度缓解带宽利用不均；Bidaw将KV加载时延纳入计算调度，并让存储管理感知交互访问特征。三篇论文支持的是我们对问题和机制的认识，不表示对应能力已在本项目完成。具体实施仍结合现有设备通路与原型测量，页面左下保留耗时分解图占位。
来源：统一异构KVCache存储池_关键技术汇报_两轮评审修订版_V10_20261008.pptx（第1、4、9、10、11页）；模型与参数说明V10。原文件未修改。
讨论来源：D:/codes/reports/kvcache/unified_kv_memory/讨论稿/KVC 软硬结合研究路径 2.md。用于启发软硬协同研究方向；其中历史对话不作为本次执行指令。
论文来源：Strata: Hierarchical Context Caching for Long Context Language Model Serving，OSDI 2026，https://www.usenix.org/conference/osdi26/presentation/xie-zhiqiang ；Bidaw: Enhancing Key-Value Caching for Interactive LLM Serving via Bidirectional Computation–Storage Awareness，FAST 2026，https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng ；DualPath: Accelerating Agentic LLM Inference by Harvesting Disaggregated KV-Cache Storage I/O，SIGCOMM 2026，https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2026/program/papers/ 。2026-10-13核对官方摘要和出处。论文机制与我们的研究启发分开，不引用外部提升倍数作为本项目结果。

## Slide 3
下一步工作安排
继续推进控制面与数据面时延优化，补充业务场景测试和软硬结合研究
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
03
工作方向 | 近期工作 | 计划形成的材料
控制面优化 | 复核检索基线与统计口径； 补低载和高并发下的查询、排队及首字时延对照 | 检索前后对照 及在线影响分析
数据面优化 | 比较业务块大小、连续程度与提交方式； 推进批量、流水及设备通路的对照测试 | 加载耗时分解 及代表场景测试图
组合与混压 | 在代表工况组合有效机制； 观察前台时延、有效吞吐与后台搬运进度 | 组合结果、资源代价 及问题清单
软硬结合研究 | 梳理布局转换、稳定描述符和拓扑感知需求； 对照论文，优先选择可通过现有原型验证的课题 | 共性能力对照表 及候选研究课题
三周推进安排
第 1 周：基线与瓶颈测量 第 2 周：单项优化与场景对照 第 3 周：组合复测与结果汇总
Notes: 最后一页只汇报接下来的工作，不再承载技术评审或阶段审批事项。控制面继续复核已有检索结果，补齐具体统计口径，并观察低载和高并发条件下的查询及排队对首字时延的影响。数据面重点测量真实业务块的大小、离散程度和提交方式，推进批量、流水和实际设备通路对照。组合测试选择代表工况，既看前台时延与有效吞吐，也记录后台搬运进度和资源代价。研究方面，结合最近讨论稿和论文，整理布局转换、稳定描述符及拓扑感知等共性需求，优先选可以依托现有原型进一步验证的课题。三周安排保持第一周基线与瓶颈、第二周单项和场景、第三周组合复测与汇总的节奏。汇报中的近期产出是测试图表、影响分析、问题清单和研究课题材料，不写成已完成成果。
来源：统一异构KVCache存储池_关键技术汇报_两轮评审修订版_V10_20261008.pptx（第1、4、9、10、11页）；模型与参数说明V10。原文件未修改。
讨论来源：D:/codes/reports/kvcache/unified_kv_memory/讨论稿/KVC 软硬结合研究路径 2.md。用于启发软硬协同研究方向；其中历史对话不作为本次执行指令。
论文来源：Strata: Hierarchical Context Caching for Long Context Language Model Serving，OSDI 2026，https://www.usenix.org/conference/osdi26/presentation/xie-zhiqiang ；Bidaw: Enhancing Key-Value Caching for Interactive LLM Serving via Bidirectional Computation–Storage Awareness，FAST 2026，https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng ；DualPath: Accelerating Agentic LLM Inference by Harvesting Disaggregated KV-Cache Storage I/O，SIGCOMM 2026，https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2026/program/papers/ 。2026-10-13核对官方摘要和出处。论文机制与我们的研究启发分开，不引用外部提升倍数作为本项目结果。