## Slide 1
KVC 的软硬协同价值：从计算状态到物理执行
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
01
KVC（大模型注意力键值缓存）把可复用计算状态与内存、存储、互联和执行方式联系起来。
软件决定缓存如何表示、放置与使用；底层布局、通道和访问机制决定这些选择能否转化为业务收益。
逻辑 KV
前缀 · Token · 模型层
表示
→
物理布局
块粒度 · 连续性 · 层序
放置
→
物理介质
显存 · DDR · CXL · SSD
访问语义
→
数据路径
批量搬运 · 直读 · 中转
执行
→
计算消费
加速器执行 · 按层就绪
连接环节 | 软件机制与底层能力 | 改变的物理开销 | 关联业务指标
逻辑 KV → 物理布局 | 布局转换、连续块合并 对接 DMA 批量搬运与地址生成 | 小传输次数、描述符数量 有效带宽与转换耗时 | TTFT、有效 QPS
物理布局 → 物理介质 | 分层放置、NUMA 亲和与按带宽分片 匹配内存通道和介质特征 | 可用容量、通道负载 远端访问与换入换出 | 有效 QPS、可承载上下文 单次请求成本
物理介质 → 数据路径 | 设备直达、按需读取与地址映射 匹配访问粒度和互联拓扑 | 实际搬运字节、中转次数 主机内存与总线竞争 | TTFT；逐层访问场景的 TPOT
数据路径 → 计算消费 | 按层预取、异步流水与完成通知 配合队列优先级和前后台限流 | 首层等待、计算停顿 前后台资源干扰 | TTFT、TPOT 尾时延与有效 QPS
研究价值
以 KVC 为贯穿对象，把硬件特性、软件机制与业务指标放在同一条链中分析，
既寻找当前时延瓶颈，也提炼布局转换、批量数据搬运和拓扑调度等底层研究课题。
数据图占位
物理开销与业务指标的同条件对照
Notes: 本页按最近讨论的递进关系说明KVC的软硬协同价值。逻辑KV需要先表示为物理布局，再放置到特定介质，经过实际访问路径，最后被计算使用。每个转换环节都可能改变业务性能：布局影响小传输、描述符和有效带宽；介质放置影响工作集容量、通道利用和换入换出；访问方式影响搬运字节、中转和总线竞争；执行衔接影响首层就绪、计算停顿和前后台干扰。收益成立依赖相应开销确实进入关键路径或限制系统容量，不能简单把带宽改善比例等同首字时延改善。Host是主机侧，SoC是片上系统；DMA为设备直接内存访问，NUMA为不同处理器访问内存代价不同的组织方式，CXL为支持内存语义的互联。TTFT是首字响应时间，TPOT是每个输出Token耗时，有效QPS是满足服务目标的每秒完成请求数。
内容依据：D:/codes/reports/kvcache/unified_kv_memory/讨论稿/KVC 软硬结合研究方向.md；KVC 软硬结合研究路径 2.md；ChatGPT对话“KVC底层优化价值”（6ac856aa-d94c-83e8-a0dc-6db23cb47568）；V10关键技术汇报。讨论材料用于研究框架，不作为已完成成果。
Strata: Hierarchical Context Caching for Long Context Language Model Serving，OSDI 2026，https://www.usenix.org/conference/osdi26/presentation/xie-zhiqiang ；Bidaw: Enhancing Key-Value Caching for Interactive LLM Serving via Bidirectional Computation–Storage Awareness，FAST 2026，https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng ；DualPath: Accelerating Agentic LLM Inference by Harvesting Disaggregated KV-Cache Storage I/O，SIGCOMM 2026，https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2026/program/papers/ 。官方页面机制信息于本次汇报修订过程中核对，外部论文数字未移作本项目结果。

## Slide 2
技术探索方向：布局开销与控制面吞吐的收益传导
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
02
数据面：计算 / 传输布局解耦，减少碎片 I/O
控制面：微秒级开销怎样影响吞吐
GPU：按层计算 CPU / Host：按页传输
平均 TTFT / s ↓
Chart: 
生成吞吐 / Token/s ↑
Chart: 
5.03
2.42
27.43
36.41
GPU 按层布局利于计算；Host 沿用会让跨层 KV 读取分散。
按页聚合形成连续 I/O，减少碎片传输与提交，缩短加载等待。
Strata Fig.6 原图、Fig.13 数据重绘（外部论文，非本项目实测）
Fig.13：DeepSeek-V3 · 8×H20 · page size 32 · 12 req/s · 磁盘缓存
Beluga · Fig.14：64 B 控制事务微基准，并非完整目录查询（外部论文）
每次控制事务快几微秒 → 同等并发下，控制吞吐提高。
控制面是瓶颈时 → 排队减少 → P99 TTFT / 有效 QPS 改善。
实际增益还取决于每请求控制次数、算力与 KV 加载瓶颈。
优化方向 | 软件 / 硬件机制 | 收益场景 | 微观变化与收益传导 | 收益指标
元数据快路径 与稳定描述符 | 共享内存检索、批量查询； 复用注册信息和地址描述符 | 高复用且加载快； 查询服务接近饱和的高并发 | 查询往返、注册和处理开销减少 → 同步等待与控制面排队减少 | 缩短 TTFT、P99 TTFT 提高有效 QPS
布局转换 与批量搬运 | 计算 / 传输布局解耦； 连续块聚合、批量 DMA 提交 | 长前缀恢复； KV 碎片多、小传输密集 | 小 I/O、描述符和提交次数减少 → 有效带宽提高，加载等待缩短 | 缩短 TTFT 提高有效 QPS
放置策略 与多通道利用 | 分层放置、亲和分配与带宽分片； 拓扑感知选路、通道负载均衡 | 多内存通道、多网卡； 链路负载不均或容量受限 | 跨域访问和热点通道排队减少 → 可用容量与聚合带宽更充分利用 | 缩短 TTFT、尾时延 提高有效 QPS
按需直达 与按层流水 | 设备 DMA 减少主机中转； 按需访问、预取与计算重叠 | 外部 KV 恢复； 生成中需要逐层召回的场景 | 中转、无效搬运和首层等待减少 → 数据等待与计算停顿减少 | 缩短 TTFT 逐层召回场景改善 TPOT
动态选路 与前后台控制 | 加载 / 重算成本比较； 优先级队列、限速与退避 | 低复用、拥塞链路； 前台推理与后台搬运混压 | 不划算的拉取与共享资源竞争减少 → 请求等待和生成干扰降低 | 改善 TTFT、TPOT 与 P99 提高有效 QPS
Notes: 左侧恢复Strata Fig.6完整原图。GPU按层组织KV，符合逐层计算；如果Host和磁盘沿用相同布局，单个上下文的跨层数据会分散，读取会成为多笔小I/O。Strata将Host/磁盘布局改为page-first，通过GPU辅助I/O保持GPU端原有布局，避免要求计算侧也采用传输布局。旁边两幅可编辑图来自原论文Fig.13与§5.3.5，全部数据按原值保留：平均TTFT为5.03秒和2.42秒，生成吞吐为27.43和36.41 Token/s。实验是DeepSeek-V3、8张H20、page size 32、请求到达率12 req/s的磁盘缓存工况；对应平均TTFT约2.1倍改善、输出Token吞吐约1.3倍提高。它说明布局解耦可转化为端到端收益，不能推广为所有Host-GPU传输或本项目已经取得的结果。原图见本地Strata PDF第13页Fig.13、Fig.6与§4.2.1。右侧仍是Beluga Fig.14的64B RPC微基准。相同平均在途并发C下，控制事务时间L缩短可提高事务完成率C/L；当控制面成为瓶颈且每请求控制次数相近，才可能减少排队并改善P99 TTFT和有效QPS。RPC往返时间不是串行CPU服务时间，计算与KV加载也可能先限制系统收益。
内容依据：D:/codes/reports/kvcache/unified_kv_memory/讨论稿/KVC 软硬结合研究方向.md；KVC 软硬结合研究路径 2.md；ChatGPT对话“KVC底层优化价值”（6ac856aa-d94c-83e8-a0dc-6db23cb47568）；V10关键技术汇报。讨论材料用于研究框架，不作为已完成成果。
Strata: Hierarchical Context Caching for Long Context Language Model Serving，OSDI 2026，https://www.usenix.org/conference/osdi26/presentation/xie-zhiqiang ；Bidaw: Enhancing Key-Value Caching for Interactive LLM Serving via Bidirectional Computation–Storage Awareness，FAST 2026，https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng ；DualPath: Accelerating Agentic LLM Inference by Harvesting Disaggregated KV-Cache Storage I/O，SIGCOMM 2026，https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2026/program/papers/ 。官方页面机制信息于本次汇报修订过程中核对，外部论文数字未移作本项目结果。
本版第一页恢复V05表格；第二页Strata Fig.6使用未修改的原始图文件，Fig.13按原值重绘为两幅原生图表，实验条件与外部结果属性均在页内标注。右侧Beluga Fig.14原始图仅裁去重复图注。

## Slide 3
下一步工作安排
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
03
推进现有控制面、数据面原型测试，并把发现的物理瓶颈整理为软硬协同研究课题。
工作方向 | 近期工作 | 重点工况 | 观察指标与交付
控制面优化 | 复核检索基线与统计口径； 补充查询、注册、提交和排队的耗时分解 | 低载、高复用快加载； 控制服务接近饱和 | 查询 / 提交开销、TTFT、P99 检索对照与在线影响分析
数据面优化 | 比较业务块粒度、连续程度和提交方式； 对照直达、中转与按层流水的实际开销 | 长前缀、碎片化 KV； 多通道与逐层召回 | 搬运字节、有效带宽、首层等待 加载分解及 TTFT / TPOT 对照
组合与混压 | 在代表工况组合有效机制； 记录前台推理与后台搬运的实际通路和资源使用 | 正常 / 拥塞网络； 纯前台与固定后台负载 | TTFT、TPOT、有效 QPS 后台进度及资源代价
软硬协同研究 | 按表示、放置、访问和执行梳理瓶颈； 评估布局转换、稳定描述符、拓扑与队列能力 | 依托现有设备和原型； 对应具体访问粒度与消费方式 | 机制—物理开销—业务指标映射 共性能力清单与候选课题
三周推进安排
第 1 周：基线与瓶颈
统一比较条件，复核检索与通信记录；
测清查询、提交、搬运和同步分别耗时多少。
第 2 周：单项与场景
分别切换优化机制，测试代表场景；
把物理开销变化与请求时延、吞吐对应起来。
第 3 周：组合与汇总
复测重点结果，补充组合和混压对照；
汇总收益场景、资源代价、问题和研究线索。
Notes: 后续工作仍是定期进展汇报的安排，不设置阶段审批或开发门禁。控制面补齐检索、注册、提交与排队分解，并对照低载和高并发场景；数据面比较块粒度、连续性、设备路径及流水，观察加载等待和逐层召回停顿；组合与混压测试同时看前台指标、后台进度和资源代价。软硬研究使用第一页的递进关系，把反复出现的瓶颈对应到布局转换、稳定描述符、地址与拓扑、队列和完成通知等能力。以现有设备和原型为起点，分清软件参数调整、已有硬件能力利用，以及真正需要进一步体系结构研究的问题。三周保持第一周基线与瓶颈、第二周单项与场景、第三周组合与汇总的推进节奏，形成可解释的数据图表与课题线索。
内容依据：D:/codes/reports/kvcache/unified_kv_memory/讨论稿/KVC 软硬结合研究方向.md；KVC 软硬结合研究路径 2.md；ChatGPT对话“KVC底层优化价值”（6ac856aa-d94c-83e8-a0dc-6db23cb47568）；V10关键技术汇报。讨论材料用于研究框架，不作为已完成成果。
Strata: Hierarchical Context Caching for Long Context Language Model Serving，OSDI 2026，https://www.usenix.org/conference/osdi26/presentation/xie-zhiqiang ；Bidaw: Enhancing Key-Value Caching for Interactive LLM Serving via Bidirectional Computation–Storage Awareness，FAST 2026，https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng ；DualPath: Accelerating Agentic LLM Inference by Harvesting Disaggregated KV-Cache Storage I/O，SIGCOMM 2026，https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2026/program/papers/ 。官方页面机制信息于本次汇报修订过程中核对，外部论文数字未移作本项目结果。