## Slide 1
KVC 的软硬协同价值：从计算状态到物理执行
KVC 价值探索 · 体系结构与业务传导
大模型注意力键值缓存（KVCache）将逻辑计算状态与底层内存、存储、互联及执行紧密绑定；单纯上层优化无法突破物理墙，底层通路决定其能否兑现为业务净收益。
① 逻辑 KV
[计算状态抽象]
Token/提示词前缀 · 激活状态张量 · 逐层依赖
表示
➔
② 物理布局
[组织与解耦]
连续块聚合 (Chunking) · 读写与计算解耦
放置
➔
③ 物理介质
[多级存储分层]
HBM ↔ Host DDR ↔ CXL ↔ NVMe SSD 扩展
通路
➔
④ 数据路径
[硬件极速通路]
Host CPU 零数据拷贝 · 设备 DMA 直达
流式
➔
⑤ 计算消费
[加速器流式消费]
按层异步就绪 · 预取与计算流水掩盖
【物理化映射矩阵：软件机制如何传导至物理开销与业务指标】
连接环节 | 软件机制与底层能力 | 改变的物理开销 | 关联业务指标
逻辑 KV → 物理布局 | 布局转换、连续块合并 对接 DMA 批量搬运与地址生成 | 散碎小传输与描述符大幅减少 有效带宽提升，转换耗时大幅收敛 | TTFT 缩短 有效 QPS 提升
物理布局 → 物理介质 | 分层放置、NUMA 亲和与按带宽分片 匹配内存通道特征与 SSD 块粒度 | 突破显存容量墙，多通道负载均衡 远端访问与换入换出总线争用消除 | 有效 QPS 提升 承载超长上下文 降低单请求 TCO
物理介质 → 数据路径 | 设备 DMA 直达、按需读取与地址映射 匹配访问粒度与拓扑，绕过主机内存 | 消除 Host CPU 数据拷贝与二次中转 实际搬运字节减半，释放系统总线 | TTFT 显著降低 逐层召回改善 TPOT
数据路径 → 计算消费 | 按层异步流水、流式预取与完成通知 配合硬件队列优先级与前后台限流 QoS | 消除首层等待，掩盖搬运开销 计算停顿最小化，前后台零流量干扰 | TTFT / TPOT 改善 P99 尾时延收敛 有效 QPS 达标
【软硬协同研究价值与技术落地闭环】
以 KVC 为贯穿对象，把底层硬件特性（DMA/通道/拓扑）、中间软件机制（布局转换/批量搬运/队列）与业务指标（TTFT/QPS/TPOT）置于同一链条中量化分析；既探明当前瓶颈，也提炼出布局转换、批量数据搬运与拓扑调度等核心共性课题，为后续系统实现与芯片协同演进沉淀扎实依据。
【核心依据：物理开销决定净收益边界 (Break-Even)】
图解：为什么 KVC“命中 ≠ 收益”？外部论文实测平衡线
坐标定义：横轴=上下文总长(1k~80k) | 纵轴=前缀复用率(0%~100%) | 实线=盈亏平衡分界线 【绿色区】：拉取耗时 < 本地重算 (净加速，最高 4x) | 【红黄色区】：拉取耗时 > 本地重算 (负收益反噬)
• 怎么看该图？（以右侧 vLLM CPU Offload 为例）：短上下文或低复用下出现大面积红区（最慢反噬达 4x），因为此时 GPU 算力快而 Host I/O 搬运慢，拉取还不如直接重算！
• 突破临界线 (Break-Even)：只有满足“拉取与加载总开销 < 本地直接重算耗时”，缓存才有价值；若走传统通用 Host 协议与小 I/O，平衡线上移，红区急剧扩大。
• 软硬协同核心价值：通过设备 DMA 直达、连续块合并与 Host 零拷贝，把加载开销压降到极致，将平衡线大幅下移，让绿色净加速区覆盖真实业务工况！
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
01
Notes: 【汇报讲稿与技术背景（第 1 页：KVC 软硬协同价值）】
各位领导、评审专家，大家好！本页重点汇报我们围绕 KVCache 展开软硬件协同优化的核心逻辑与第一性原理。
在传统观念中，KVCache 往往被视作上层推理框架的一个缓存淘汰算法或中间件对象。但当我们深入底层时发现：KVC 绝不仅是软件数据结构，它是一个直接跨越五个物理抽象层级的体系结构问题（如顶部流程图所示）：
1. 逻辑 KV 层：上层定义 Token 前缀和注意力张量；
2. 物理布局层：如何将逻辑 Block 组织为适合高速搬运的连续块；
3. 物理介质层：跨 HBM、DDR、CXL 与 NVMe SSD 进行多级容量扩展；
4. 数据路径层：消除 CPU 内存中转，实现 Host CPU 零数据拷贝与设备 DMA 直达；
5. 计算消费层：实现按层流式预取，使数据搬运完全被 GPU/NPU 计算掩盖。
【右侧数据图详细读图指引】：
右图来自 2026 年针对外部主流推理引擎（vLLM）外挂存储的最新实测（py-kvcache）。图中的横轴是用户输入的上下文长度（1k 到 80k Tokens），纵轴是前缀命中的复用比例（0% 到 100%）。颜色代表加速比对数：绿色代表拉取比重算快（净加速，最高 4 倍），橙红色代表拉取比重算还慢（性能反噬，拉取最慢反而慢 4 倍），黑色实线则是两者的盈亏平衡分界线（Break-Even Frontier）。
领导和专家可以看到，在最右侧传统的 CPU 卸载通路中，在 1k~8k 的中短上下文下，存在大面积的红色负收益区——这意味着即便前缀命中高达 70%，拉取缓存的开销依然大于直接用 GPU 重新计算！只有当上下文拉长到数万 Tokens 时，重算代价极高，才逐渐进入绿色净收益区。
这给我们的深刻启示是：KVCache 命中并不天然等于性能收益！如果我们不做软硬件协同，依然走传统的 Host CPU 二次拷贝与散碎小 I/O，那么大部分业务请求都会落在红色负收益区。唯有通过 Host CPU 零数据拷贝、连续块聚合和设备 DMA 直达，把底层数据搬运开销压到极致，才能把这条盈亏平衡线大幅往下推，让中短前缀和中低复用率场景也能稳稳落入绿色净收益区！
参考文献依据：OSDI 2026 Strata; FAST 2026 Bidaw; SIGCOMM 2026 DualPath; py-kvcache 2026。

## Slide 2
技术探索方向：布局开销与控制面吞吐的收益传导
KVC 探索方向 · 瓶颈引导与优化映射
以数据面“计算/传输布局失配”与控制面“微秒级事务累积排队”为两大瓶颈切入点，引导并全面承接后续控制面与数据面优化成果。
【数据面痛点引导】布局失配与碎片 I/O 导致总线严重饥饿
平均 TTFT：5.03s ➔ 2.42s
缩短 52% (2.1x 加速，延迟减半)
生成吞吐：27.4 ➔ 36.4 T/s
吞吐提升 33% (满足高并发 SLO)
GPU：按层计算布局 Host/存储：按页连续传输
❌ 传统物理痛点：GPU 按层组织利于算子，但沿用到 Host 会导致跨层读取被打碎为海量微小 I/O；在离散小页下，总线利用率骤降至 5%~22%，I/O 停顿占 Prefill 耗时高达 74%！
✅ 解耦收益传导：计算与传输解耦，按页聚合形成连续 I/O，小传输与描述符大幅减少，打满物理总线，加载等待缩短 52%。（Strata OSDI'26 Fig.6/13 实测，非本项目数据）
👉 承接后续汇报【数据面优化成果】：连续物理块聚合、描述符批量编译、Host CPU 零数据拷贝与绕过主机内存 (Payload Bypass DDR)。
【控制面痛点引导】微秒级事务累积引发排队风暴与长尾恶化
❌ 传统物理痛点：高并发下传统网络 RPC/元数据查表每次需 10~30µs；当并发上升或前缀变短时，排队延迟呈 3.5 倍恶化发散，形成控制面瓶颈，导致 P99 TTFT 严重失控！
✅ 快路径收益传导：单次控制事务缩短数微秒 ➔ 同等在途并发下控制吞吐提升 2.5 倍以上（突破 12 M ops/s），彻底消除控制面堆积与 Head-of-Line 阻塞。（Beluga SIGMOD'26 Fig.14 外部微基准）
👉 承接后续汇报【控制面优化成果】：元数据共享内存快路径、单边免 CPU 协商、描述符批量复用与微秒选路决策。
【优化方向与收益传导矩阵（直接对应后续控制面与数据面成果汇报）】
优化方向 / 归属 | 软件 / 硬件机制 | 收益场景 | 微观变化与收益传导机理 | 收益指标
【控制面】 元数据快路径与稳定描述符 | 共享内存检索、批量查询； 复用注册信息与地址描述符 | 高复用且加载快； 查询服务接近饱和的高并发 | 查询往返、注册和处理开销减少 ➔ 同步等待与控制面排队减少 | 缩短 TTFT、P99 TTFT 提高有效 QPS
【控制面】 动态选路决策与前后台控制 | 加载 / 重算成本前置模型； 硬件优先级队列、限速与退避 | 低复用、拥塞链路； 前台推理与后台搬运混压 | 不划算的拉取与共享资源竞争减少 ➔ 杜绝性能反噬，降低生成干扰 | 改善 TTFT、TPOT 与 P99 提高有效 QPS
【数据面】 布局转换与批量聚合搬运 | 计算 / 传输布局解耦； 连续块聚合、批量 DMA 提交 | 长前缀恢复； KV 碎片多、小传输密集场景 | 小 I/O、描述符和提交次数减少 ➔ 打满物理带宽，加载等待缩短 | 显著缩短 TTFT 提高有效 QPS
【数据面】 分层放置与多通道均衡利用 | 分层存储、亲和分配与带宽分片； 拓扑感知选路、通道负载均衡 | 多内存通道、多网卡； 链路负载不均或容量受限 | 跨域访问和热点通道排队减少 ➔ 物理可用容量与聚合带宽更充分利用 | 缩短 TTFT、收敛尾时延 提高有效 QPS，降低 TCO
【数据面】 按需直达与按层异步流水 | 设备 DMA 直达绕过主机内存； 按需访问、逐层预取与计算重叠 | 外部 KV 恢复； 生成中需要逐层召回的场景 | 消除中转与 Host CPU 拷贝，首层等待减少 ➔ 数据等待与计算停顿掩盖 | 缩短 TTFT 逐层召回场景改善 TPOT
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
02
Notes: 【汇报讲稿与技术背景（第 2 页：技术探索方向与瓶颈引导）】
本页是承上启下的关键页，核心任务是引导领导和评审专家清晰看到 KVC 在数据面与控制面面临的根本物理瓶颈，并直接引出后续同事将要汇报的具体优化成果。
左侧聚焦【数据面物理痛点】：
大模型计算天然需要按层（Layer-first）组织显存以便执行注意力计算；但如果存储和 Host 内存也机械沿用该布局，跨层 KV 读取就会被切碎成海量微小 I/O。Strata (OSDI'26) 实测表明，在离散小页下 PCIe/总线利用率仅有 5%~22%，I/O 停顿占 Prefill 总耗时高达 74%！通过计算/传输布局解耦与按页连续聚合，平均 TTFT 减半（5.03s 降至 2.42s），吞吐提升 33%。这直接证实了我们在数据面推进“连续块聚合、描述符批量编译、Host CPU 零拷贝与绕过主机内存”的必要性。
右侧聚焦【控制面开销瓶颈】：
Beluga (SIGMOD'26) 的微基准测试揭示了高并发下的致命隐患：传统网络 RPC 控制事务耗时 10~30µs。随着并发上升，排队延迟呈 3.5 倍恶化发散，形成“控制面排队风暴”，阻塞整个服务流水线。而通过微秒级快路径，控制开销压降至数微秒，吞吐提升 2.5 倍以上。这直接引出了我们在控制面深耕的“元数据共享内存快路径、单边免 CPU 协商与微秒选路决策”。
下方的优化方向表，清晰地将 5 大机制划分为控制面与数据面，与后续汇报的实验数据一一对应。接下来请各位同事汇报我们在控制面与数据面上取得的实测成果！
参考文献依据：OSDI 2026 Strata (Fig.6, Fig.13); SIGMOD 2026 Beluga (Fig.14)。

## Slide 3
下一步工作安排
KVC 工作规划 · 原型实测与软硬协同
推进现有控制面、数据面原型测试，并把发现的物理瓶颈整理为软硬协同研究课题。
工作方向 | 近期工作重点 | 重点验证工况 | 观察指标与交付成果
控制面优化 | 复核检索基线与统计口径； 补充查询、注册、提交和排队的耗时分解 | 低载、高复用快加载； 控制服务接近饱和的高并发场景 | 查询 / 提交开销、TTFT、P99 尾部时延 检索对照与在线影响分析报告
数据面优化 | 比较业务块粒度、连续程度和提交方式； 对照直达、中转与按层流水的实际开销 | 长前缀、碎片化 KV； 多通道与逐层召回场景 | 搬运字节、有效带宽、首层等待时间 加载分解及 TTFT / TPOT 对照数据
组合与混压 | 在代表工况组合有效机制； 记录前台推理与后台搬运的实际通路和资源使用 | 正常 / 拥塞网络； 纯前台与固定后台高吞吐搬运混压 | TTFT、TPOT、有效 QPS 达标率 后台进度及资源代价平衡曲线
软硬协同研究 | 按表示、放置、访问和执行梳理物理瓶颈； 评估布局转换、稳定描述符、拓扑与队列能力 | 依托现有设备和验证原型； 对应具体访问粒度与消费方式 | 机制—物理开销—业务指标映射分析 共性硬件能力清单与候选芯片课题
【三周推进安排与节奏规划】
第 1 周：基线与瓶颈
【核心目标】统一基准 · 测清耗时
• 统一实验比较条件，复核检索与通信记录
• 测清查询、提交、搬运和同步分别耗时多少
• 建立各环节时间开销微秒级基线台账
第 2 周：单项与场景
【核心目标】机制切换 · 指标穿透
• 分别切换各单项优化机制，测试代表业务场景
• 把物理开销变化与请求时延、吞吐精准对应
• 验证控制面快路径与数据面连续聚合加速净收益
第 3 周：组合与汇总
【核心目标】全链混压 · 提炼课题
• 复测重点结果，补充组合和前后台混压对照
• 汇总收益场景、资源代价、瓶颈与反思总结
• 提炼出可落地的软硬件协同共性研究线索与课题
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
03
Notes: 【汇报讲稿与技术背景（第 3 页：下一步工作安排）】
最后向各位领导汇报我们后续的工作规划与推进节奏：
本次汇报的后续工作安排坚持研发客观演进节奏，不设置死板行政化排期，聚焦于物理开销摸底与软硬件协同课题沉淀：
1. 控制面：补齐微秒级检索、注册、提交与排队耗时分解，摸清在低载与高并发快加载下的行为；
2. 数据面：严格比较块粒度、连续性、设备直达与按层流水，观察加载等待和逐层召回的停顿掩盖效果；
3. 组合与混压：在代表工况下组合有效机制，测试前台在线推理受后台满载搬运的干扰程度；
4. 软硬协同研究：依托第一页提炼的物理化递进链条，把瓶颈对应到布局转换、稳定描述符、拓扑与队列硬件能力，提炼出可落地的共性芯片课题。
节奏上采用三周推进闭环：第 1 周统一测清基线；第 2 周单项机制穿透；第 3 周组合混压并汇总成果与研究课题。