## Slide 1
UNIFIED HETEROGENEOUS KVCACHE MEMORY POOL · MOONCAKE EXTENDED TECHNICAL BRIEFING
统一异构 KVCache 存储池
关键技术提前验证方案串讲 (Mooncake 高性能原厂扩展版)
基于开源生态底座深度重构 · 11 项必做验证包 (PVT) 与 1 项可行性证伪 (CVT) · 贯穿 P0/P1/P2 优先级
研发定位与演进策略 [原厂软硬件协同]
• 基于开源生态底座：前期借用 Mooncake 外壳接口与集群接入生态，内部深度注入原厂软硬件协同核心创新机制。
• 突破开源既有边界：随着原厂传输底座、微秒调度与 SSD 直达容量主路径全面重构，演进为原厂高性能扩展版。
四个核心验证阶段 [E0 ~ E3 阶段]
• 收益与传输底座：E0 收益上限评估 + E1 Host CPU 零数据拷贝底座与跨框架描述符编译。
• 调度与端到端混压：E2 微秒级调度决策与 SSD 分层扩容 + E3 真实集群前后台混压总门禁。
穿刺优先级与量化门禁 [P0 / P1 / P2]
• 11 PVT + 1 CVT 矩阵：6 项 P0 核心决胜项 + 4 项 P1 底座支撑项 + 2 项 P2 拓展证伪项。
• 在线打流消融对账：基于 vLLM 官方 benchmark_serving 在线打流，通过客观实测数据关闭全部验证门禁。
统一异构 KVCache 存储池研发攻坚组 · 2026-08

## Slide 2
提前验证总体目标、11 PVT + 1 CVT 体系与验证准则
从单机算法原型、底层驱动调优到两节点集群端到端在线打流混压测试
第 02 / 15 页
1. 四个核心验证阶段与优先级全景 (E0~E3) [11 PVT + 1 CVT]
【阶段 E0 收益确认】 P1 级 PVT-00：测定 MLA 与 MHA 在各复用率下的 Saved-Prefill 净收益（净收益 ≥ 2.0× 总开销），UBMEM 加速比 ≥ 1.30×。
【阶段 E1 通路与多卡同步】 P0 PVT-02/06/10 | P1 PVT-01/09 | P2 PVT-08：验证 Host CPU 零数据拷贝；C++ 描述符开销降 ≥40%；6 维语义 0 错误消费；TP=8 多卡同步 P99<100µs；Incast 动力学与 Coflow 偏斜 <1.15；DPU 500µs 降级；软件组播节省 ≥60%。
【阶段 E2 调度决策与分层扩容】 P0 PVT-04/05 | P1 PVT-03：测定直读边界；QueryPlan 决策 P99<5µs 且负收益拦截率 100%；io_uring 裸盘直达在 150% 超载下容量提升 ≥30%、OOM 降低 ≥50%。
【阶段 E3 前后台混压总门禁】 P0 级 PVT-07：2 节点集群在线打流混压，P99 TTFT 降 ≥20%，QPS 提升 ≥10%，前台 TPOT 干扰率严格 < 3%。
【技术可行性证伪项】 P2 级 CVT-01：验证软件 RCU 显存整理读停顿 < 1ms (TPOT 抖动 < 3%)，证伪硬件 AtomicRemap 依赖。
2. 涉及的核心技术组件与分层 [组件分层]
• 调度大脑与控制面：QueryPlan 动态决策引擎、MLA/MHA 成本预估模型、ConsumeEligibility 6 维强校验、多卡 POSIX 共享内存同步。
• 描述符与内存管理：跨框架 Layout 描述符编译器、Layerwise 边算边传异步 DAG 流水、ViewGuard 租约守卫与 SIGBUS 异常回滚。
• 底层传输与分层存储：UBMEM 共享内存、URMA 用户态网络、CANN P2P 显存锁定、io_uring FIXED 裸盘直达主路径、DPU 安全双轨。
3. 开源基线对标与在线打流实施原则 [实施准则]
• 真实集群在线打流：在 Mooncake+vLLM 2 节点集群上运行 benchmark_serving 发送在线多并发流量。
• 同条件严格消融对账：在纯重算基线、官方原生 Mooncake 混压与 Unified KV 扩展版之间开展严格同条件消融对比。
• 兵力压强集中决胜：聚焦 6 大 P0 核心决胜项（描述符编译、微秒决策、裸盘直达、多卡同步、混压门禁、Incast/Coflow），彻底攻克技术瓶颈。
【方案核心结论】 总体技术路线与验证目标：围绕四个核心验证阶段，通过 11 PVT + 1 CVT 摸清软硬件性能边界，为后续系统落地提供扎实的技术依据。

## Slide 3
PVT-00：业务流量 Saved-Prefill 收益上限与通信加速边界评估
评估 DeepSeek MLA (~35KB/tok) 与 Qwen MHA (320KB/tok) 在不同复用率下，外接 KV 池相比本地直接重算的时间节省与通信协议加速边界
第 03 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P1 级 | 阶段 E0 收益评估]
• 验证背景：大模型首字生成（Prefill）算力开销巨大。外接 KV 存储池能否相比本地直接重算产生显著时间节省（Saved-Prefill 净收益），是立项前提基石。
• 验证目的：实测探明在 30%~98% 前缀复用率 与 8K~128K 上下文下，读取缓存能省多少时间；测定 UBMEM 共享内存直通通信 相比标准 URMA 通信的协议加速上限。
• 对整体项目的支撑：作为阶段 E0 核心验证，用客观实测数据确认外接缓存方案能带来确定性的首 Token 响应时间 (TTFT) 显著降低。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 硬件环境：2 台物理服务器（Node-0/1），每台配置 8× 华为 NPU (96GB 显存)，800G URMA 双端口网卡，512GB DDR5 内存。
• 驱动与 SDK 规范：引入头文件 <urma.h>, <ubmem.h>，动态链接 -lurma -lubmem -lpthread，基于 Linux 6.6+ 内核与 CANN 8.0 驱动。
• 开源软件基线：Mooncake (v0.3.12+) + vLLM-Ascend 2 节点集群，基于官方 benchmark_serving.py 进行在线打流消融。
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 多模型测试集 (make_workload.py)：覆盖 DeepSeek MLA (~35KB/tok) 与 Qwen MHA (320KB/tok)，构造 30%~98% 复用率序列。
• 底层协议微基准 (proto_bench.cc)：扫参 4KB~64MB 块与 1~64 并发，测定 URMA/UBMEM 带宽与 P99 延迟。
• 在线打流消融：运行 benchmark_serving.py，对比重算、原生 Mooncake 与 UBMEM 版 TTFT。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《通信协议基础性能评测表》、《多模型前缀复用时延实测对比表》、《Saved-Prefill 净收益分析图》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 净收益判定：读取与加载总开销 < 本地直接重算耗时（在 ≥50% 复用率下，净时间节省 ≥ 2.0× 查询与传输总开销）； 2. 协议加速比：UBMEM 共享内存协议相比标准 URMA 带宽/时延加速比 ≥ 1.30 倍。
【方案核心结论】 PVT-00 收益评估与立项依据：实测证明在 ≥50% 复用率下，读取外接缓存节省的时间达到传输总开销的 2.0 倍以上，UBMEM 通信协议加速比 ≥1.30×，达到阶段 E0 准入门槛。

## Slide 4
PVT-01：Host CPU 零数据拷贝传输通路与硬件能力矩阵验证
验证跨节点 URMA/UBMEM 与本地 NVMe SSD 直达通路中的 CPU 零数据拷贝及硬件线速达成率
第 04 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P1 级 | 阶段 E1 传输底座]
• 验证背景：800G 网络与 Gen5 SSD 环境下，若由 Host CPU 参与内存拷贝或拆包，会瞬间占满 CPU 与内存带宽，导致降速与时延抖动。
• 验证目的：验证传输通路中数据直达显存，Host CPU 零数据拷贝（CPU 仅负责下发指令，Host Payload Touch Bytes 严格为 0），有效带宽达物理线速 ≥80%。
• 对整体项目的支撑：确立 E1 传输底座，输出“硬件能力矩阵 (CapabilityMatrix)”，供调度算法读取。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 显存直达接口：CANN 接口 aclrtMalloc (P2P 标志)，通过 urma_register_dev_mr 将显存直接注册给网卡实现显存直读传输。
• 本地存储直达：Linux 6.6+ 内核 io_uring 裸盘读写 (FIXED I/O + O_DIRECT)，严格绕过主机内存 Host DDR，消除 CPU 拷贝。
• 监控手段：使用 eBPF 内核跟踪探针全量监控是否发生 CPU 内存拷贝，确保零拷贝底座成立。
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 传输测试 (raw_trans_bench.cc)：测试 4KB~128MB 块大小下，URMA、UBMEM、io_uring 直达传输性能，并与传统 CPU 内存拷贝和 TCP 对照组对比。
• CPU 拷贝监控 (host_touch_monitor.py)：在长时间高并发大流量传输下，通过 eBPF 统计 CPU 触碰数据的字节数，提供严格的防漏报凭证。
• 硬件矩阵导出 (export_capability_matrix.py)：自动解析实测吞吐并导出结构化 capability_matrix.json 硬件能力参数文件。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《eBPF CPU 拷贝监控报告》、《各介质裸传输带宽与时延表》、《硬件能力矩阵参数文件 (capability_matrix.json)》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. CPU 零数据拷贝：Host CPU 正文数据搬运字节数严格 = 0（CPU 仅负责提交描述符指令）； 2. 网络线速达成率：800G URMA/UBMEM 有效传输带宽 ≥ 80% (≥ 640 Gbps)； 3. 本地存储性能：NVMe SSD io_uring 顺序读带宽 ≥ 80% 硬件标称峰值。
【方案核心结论】 PVT-01 零 CPU 拷贝传输底座：确立数据通路 Host CPU 零数据拷贝，800G 网络与 NVMe SSD 传输均达到 物理线速 ≥80%，产出准确的硬件能力矩阵参数表供调度使用。

## Slide 5
PVT-02：异构框架 Layout 描述符编译器与跨节点异步流水验证
对标 vLLM-Ascend 原生连接器，验证 64B POD 描述符贪心合并与跨节点 Layerwise 边算边传异步 DAG 重叠流水
第 05 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P0 级 | 阶段 E1 核心决胜]
• 验证背景：vLLM 采用分页内存管理（物理块离散），vLLM-Ascend 默认使用 Python-ZMQ 连接器逐块处理，CPU 序列化与小 I/O 抵消了硬件性能。
• 验证目的：验证 C++ 描述符编译器将离散块零拷贝合并为 Scatter-Gather 描述符；验证 2 节点下 Chunked Prefill 逐层边算边传 (Layerwise KV Streaming) 的计算-传输完全重叠。
• 对整体项目的支撑：直面开源代码瓶颈，大幅降低 CPU 提交开销，使数据传输时间在线被大模型矩阵计算时间完全掩盖。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 描述符协议：定义 64B POD 定长结构体 BatchDescriptorHeader，通过共享内存（/dev/shm）零拷贝跨进程传递。
• 异步流水引擎：CANN 双 Stream 架构（计算流与传输流），利用 aclrtRecordEvent 与 aclrtStreamWaitEvent 构建硬件无锁同步屏障。
• 编译链接参数：-lascendcl -lubmem -lpthread -O3 -std=c++17
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 描述符编译基准 (descriptor_compiler.cc)：模拟 10%~100% 显存碎片率，压测连续物理块的贪心合并算法与编译耗时。
• 跨节点流水重叠压测 (async_dag_bench.cc)：模拟 16~64 层大模型逐层边算边传流水，测量计算耗时、传输耗时与流水线总耗时。
• 对标 vLLM-Ascend 在线消融：替换 MooncakeLayerwiseConnector 底层实现，对比原生 Python 序列化与 C++ 描述符加速效果。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《描述符编译性能与压缩比报告》、《Layerwise 异步流水重叠率曲线》、《CPU 提交开销消融对比表》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 描述符压缩率与时延：描述符连续块合并压缩率 ≥ 50%，单次编译耗时 < 5µs； 2. 流水重叠率：异步 DAG 流水计算-传输重叠率 ≥ 60%（传输时间被计算掩盖 ≥ 60%）； 3. 控制面加速：CPU 描述符提交开销相比原生 Python-ZMQ 降低 ≥ 40%。
【方案核心结论】 PVT-02 描述符编译与异步流水：描述符合并压缩率达到 ≥50%，计算传输异步流水重叠率达到 ≥60%，CPU 提交开销大幅降低 ≥40%，突破开源控制面瓶颈。

## Slide 6
PVT-03：远端直读 vs 显存拷贝适用边界与 ViewGuard 容错验证
测定 Direct-View 与 Copy-to-HBM 的交叉临界点，实测证伪 Decode 活跃 KV 直读，验证 ViewGuard 租约安全守卫
第 06 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P1 级 | 阶段 E1/E2 决策边界]
• 验证背景：业界对于是否应跨节点直接读取远端显存存在争议。必须实测探明远端直读与本地显存拷贝的性能交叉临界点，防止错误选路恶化单字生成耗时（TPOT）。
• 验证目的：实测不同重读次数下两种路径的耗时曲线；实测证伪 Decode 阶段活跃 KV 直读的可行性；验证 ViewGuard 视图租约安全守卫机制（捕获 SIGBUS 异常并安全回滚至本地重算）。
• 对整体项目的支撑：确立清晰的访问模式决策边界，保障远端直读在发生节点宕机或租约超时等故障时 100% 安全回滚不崩溃。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 硬件与驱动：UBMEM 共享内存驱动库、CANN 8.0 运行时环境、Linux 6.6+ 信号处理子系统。
• 核心头文件：引入 view_guard.h，通过 sigaction(SIGBUS) 捕获跨节点总线访问异常，利用 sigsetjmp/siglongjmp 实现执行栈安全回滚。
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 交叉曲线测定 (view_vs_copy_bench.cc)：测试不同数据块大小（16KB~4MB）在 1~10 次重复读取下的累计耗时，绘制 Crossover 临界曲线。
• Decode 直读证伪实验 (benchmark_serving_view.py)：在推理服务 Decode 阶段强制注入远端直读，对比本地显存读取的 TPOT 尾部延迟恶化程度。
• 故障注入与安全回滚：在远端直读过程中人为杀掉目标节点进程或制造租约超时，验证 ViewGuard 异常捕获与回滚。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《Direct-View 与 Copy-to-HBM 性能交叉曲线》、《Decode 活跃直读证伪报告》、《ViewGuard 容错日志》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 决策边界明确：确立重读次数 > 2 时必须走 Copy-to-HBM 路径；证实 Decode 活跃 KV 直读导致 TPOT 恶化（证伪成立）； 2. 异常安全回滚：远端异常时 ViewGuard 实现 100% 捕获 SIGBUS 并安全回滚至本地重算（服务 0 崩溃）。
【方案核心结论】 PVT-03 访问边界与安全容错：明确判定重读次数 > 2 时必须执行显存拷贝，实测证伪 Decode 直读，ViewGuard 实现 100% 安全捕获异常并回滚至本地重算，保障推理服务连续性。

## Slide 7
PVT-04：微秒级动态决策引擎与 CostEvaluator 成本模型验证
构建微秒调度大脑，在微秒级时间内根据链路状态、算力与上下文长度选择最优加载或重算路径，覆盖 MLA 与 MHA
第 07 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P0 级 | 阶段 E2 核心决胜]
• 验证背景：命中缓存并不总能获得加速。对于 DeepSeek MLA 高度压缩模型（单 Token 仅 ~35KB）与高负载网络，若加载开销大于计算耗时，盲目拉取缓存会导致负收益。
• 验证目的：验证决策引擎在微秒级时间内根据链路状态与上下文长度量化预估成本，执行 “拉取与加载总开销 < 本地直接重算耗时” 的动态前置决策，主动拦截负收益。
• 对整体项目的支撑：直面调度大脑核心挑战，确保系统在复杂网络拥塞与高并发下始终做出全局最优调度选择。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 算法引擎：引入头文件 query_plan_fastpath.h，实现基于位运算与查表的微秒级成本预估模型（CostEvaluator）。
• 性能优化：无锁环形队列传递请求意图，单次决策全内存纯算，消除任何动态内存分配与跨线程锁争用。
• 多模型覆盖：内置 DeepSeek MLA (~35KB/tok) 与 Qwen MHA (320KB/tok) 双轨成本系数表。
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 决策吞吐压测 (query_plan_bench.cc)：在单核与多核下压测 100K QPS 高并发决策吞吐，测量 P50/P99 决策时延。
• 反事实对账测试：采集 10 万条真实推理轨迹，将决策引擎给出的选择与事后实测耗时进行离线反事实交叉对比。
• 负收益拦截率验证：在网络拥塞与高负载扰动下，验证系统是否准确放弃拉取、主动回退至本地直接重算。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《微秒级决策时延分布表》、《MLA/MHA 决策准确率矩阵》、《负收益主动拦截率报告》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 极低决策开销：单次选路决策耗时 P99 < 5µs，决策吞吐 ≥ 50,000 QPS； 2. 决策准确率：决策命中推荐与最优路径对齐率 ≥ 90%； 3. 负收益拦截：在负收益场景下主动回退率 100%，错误决策率 < 1%。
【方案核心结论】 PVT-04 微秒动态调度大脑：单次选路决策耗时 P99 < 5µs，决策准确率达到 ≥90%，负收益加载拦截率 100%，确保任意网络状态下系统收益为正。

## Slide 8
PVT-05：HBM-SSD 直达容量主路径与分层存储扩容验证
对标 Mooncake 原生文件级 SSD Offload，验证 Linux 6.6+ io_uring 裸盘直达容量主路径与显存超载分层扩容
第 08 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P0 级 | 阶段 E2 核心决胜]
• 验证背景：大模型长文本推理极易引发显存不足（OOM）。Mooncake 原生采用文件系统级 SSD Offload，存在 OS 页缓存与内核拷贝开销，无法充分发挥 Gen5 SSD 性能。
• 验证目的：验证分层块分配器（TierBlockAllocator）管理 4KB 对齐裸盘扇区，通过 io_uring FIXED I/O 实现 数据在 NVMe SSD 与显存间流转（严格绕过主机内存 Host DDR）；验证显存超载下的平滑扩容能力。
• 对整体项目的支撑：确立廉价大容量 SSD 作为容量扩展主路径，大幅降低服务器采购能耗与 TCO 成本。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 存储介质：4× NVMe PCIe Gen5 SSD 阵列，格式化为裸块设备（/dev/nvme0n1），顺序读标称 28 GB/s。
• 驱动与内核规范：Linux 6.6+ 内核，引入头文件 <liburing.h>，启用 IORING_OP_READ_FIXED / WRITE_FIXED 与 O_DIRECT。
• 编译链接参数：-luring -lpthread -O3
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 裸盘存储基准 (tier_storage_bench.cc)：压测 16MB/64MB 连续扇区读写，对比 io_uring Direct I/O、Host DDR 中转与 Mooncake 原生文件 offload 吞吐。
• 显存超载打流压测 (benchmark_tiering.py)：在 150%~200% HBM 显存超载压力下，验证高低水位线 (85%/65%) 驱动的冷数据异步换出与热数据换入。
• OOM 与请求驱逐统计：记录超载场景下的请求成功率、OOM 发生次数与并发服务请求数。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《SSD 裸盘直达读写带宽表》、《150% 显存超载扩容评测报告》、《OOM 与驱逐率消融对比图》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 容量扩展能力：在 150% 显存超载下，系统支持的可服务 Token 容量提升 ≥ 30%； 2. OOM 发生率：显存超载下请求因显存不足导致的 OOM 发生率降低 ≥ 50%； 3. 硬件线速与零 DDR 拷贝：SSD 顺序读吞吐达到硬件物理线速 ≥ 80%，全程绕过 Host DDR。
【方案核心结论】 PVT-05 裸盘直达与容量扩容：在 150% 显存超载下可服务容量提升 ≥30%，OOM 错误降低 ≥50%，SSD 读写达到物理线速 ≥80% 且全程绕过 Host DDR，确立容量主路径。

## Slide 9
PVT-06：多维度语义一致性强校验与 TP=8 多卡状态同步验证
验证 6 维语义微秒级合法性强校验（杜绝陈旧失效读取）与张量并行多卡共享内存状态同步 (P99 < 100µs)
第 09 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P0 级 | 阶段 E1 核心决胜]
• 验证背景：跨节点共享 KV 极易因模型版本、词表、提示词模板漂移或半写脏块导致错误消费；在 TP=8 多卡并行下，各卡状态不一致会触发集合通信死锁。
• 验证目的：验证消费资格校验引擎（ConsumeEligibility）执行 6 维语义微秒级检查；验证基于 POSIX 共享内存的 张量并行多卡状态同步机制（TP=8 多卡状态同步耗时 P99 < 100µs）。
• 对整体项目的支撑：筑牢生产级系统正确性底线，彻底杜绝脏读，杜绝多卡集合通信死锁。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 语义校验引擎：引入头文件 consume_eligibility.h，采用 xxHash64 对模型架构、Tokenizer 词表、Prompt 模板、LoRA 适配器及租约执行微秒级校验。
• 多卡共享内存：利用 Linux /dev/shm POSIX 共享内存与原子位图同步 TP=8 各卡就绪状态，替代高开销 NCCL 集合通信。
• 编译参数：-lxxhash -lrt -lpthread -O3
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 8 类语义冲突注入测试 (test_correctness.py)：主动注入模型架构不匹配、词表版本漂移、LoRA 权重失效、半写脏块、租约过期等 8 类冲突，检验拦截率与回滚。
• 多卡状态同步压测 (rank_consensus_bench.cc)：在 TP=8 模式下连续执行 100 万次状态同步，测量各卡一致性决策的 P50/P99 耗时与抖动。
• 部分命中拼接验证：验证 30%~70% 部分前缀命中时，各卡正确完成已命中部分加载与未命中部分本地重算的协同执行。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《6 维语义冲突拦截与正确性报告》、《TP=8 多卡状态同步时延分布表》、《输出 Token 逐字对齐验证报告》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 语义一致性保障：8 类语义冲突用例 100% 主动拦截，错误消费严格 = 0； 2. 多卡状态同步时延：TP=8 张量并行多卡状态同步耗时 P99 < 100µs； 3. 协同无死锁：部分命中与单卡异常时，全卡协同回退本地重算，死锁发生次数 = 0。
【方案核心结论】 PVT-06 语义强校验与多卡共识：6 维语义强校验实现 错误数据消费严格为 0，TP=8 多卡状态同步耗时达到 P99 < 100µs，彻底杜绝集合通信死锁与模型胡言乱语。

## Slide 10
PVT-07：前后台混压全链路端到端总门禁与 SemanticQoS 验证
在 2 节点真实集群、前台在线推理与后台满载 I/O 混压下，串联全流程，实施三重消融对账，确立立项总门禁
第 10 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P0 级 | 阶段 E3 混压总门禁]
• 验证背景：单项传输达标不代表在线业务可用。在真实业务中，前台在线推理与后台大流量数据换出/预取混压，极易导致总线拥塞与 TPOT 尾部严重抖动。
• 验证目的：在 2 节点集群全流程串联下，验证前后台服务质量保障策略（SemanticQoS），实现 全链路 TTFT 显著降低、系统吞吐提升且前台 TPOT 尾部时延严格稳定。
• 对整体项目的支撑：作为阶段 E3 终极验收总门禁，提供无懈可击的三重消融对账证据，直接支撑正式立项决策。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 集群物理拓扑：2 节点（Node-0 Prefill 节点，Node-1 Decode 节点），800G URMA 直连，4× NVMe Gen5 SSD 阵列。
• 流控与 QoS 规范：网络硬件优先级队列（RoCE TC0 前台 / TC1 后台），配合应用层微秒级自适应退避流控算法。
• 开源全流程集成：vLLM-Ascend + Mooncake 集群，基于 deploy_cluster.sh 与 benchmark_serving.py 进行在线打流。
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 真实前后台混压负载：前台以 20~50 req/s 发送 ShareGPT 真实在线请求；后台同时发起 400 Gbps 满载 KV 数据换出与 SSD 回源。
• 三重消融对比实验 (run_mixed_bench.py)：严格在 ① 纯重算基线、② 原生 Mooncake 混压、③ Unified KV 深度重构扩展版混压之间开展同条件消融对比。
• 全链路指标采集：自动抓取端到端 TTFT (P50/P99)、TPOT (P50/P99/Jitter)、系统 QPS 与 NPU 算力利用率。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《全链路前后台混压测试报告》、《三重消融对比汇总表》、《P99 TPOT 干扰率分布曲线》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 首字延迟降低：深度重构扩展版相比原生 Mooncake，全链路 P99 TTFT 降低 ≥ 20%； 2. 系统吞吐提升：双节点整体推理吞吐 QPS 提升 ≥ 10%； 3. 前台时延保护：后台 400G 满载混压下，前台 P99 TPOT 抖动干扰率严格 < 3%。
【方案核心结论】 PVT-07 混压全链路总门禁：在 400G 满载混压下，全链路 P99 TTFT 降低 ≥20%，系统吞吐提升 ≥10%，前台 TPOT 干扰率 <3%，全量通过阶段 E3 终极立项总门禁。

## Slide 11
PVT-08：1-to-N 组播式 KV 分发：硬件多播 vs 软件分层中继验证
覆盖公共提示词广播、Multi-Agent 共享上下文与 1P-to-ND 分发场景，验证软件分层中继相比单播节省 ≥60% 带宽
第 11 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P2 级 | 阶段 E1 拓展组播]
• 验证背景：大模型存在大量 1-to-N 同一份 KV 分发给多个接收端的现实场景需求。传统逐个单播拉取会导致发送端网卡带宽瞬间被打满，引发拥塞。
• 验证目的：覆盖三大典型业务场景，测定单播、软件分层中继转发（Staging Fanout） 与硬件网络多播的性能，验证软件树状中继转发相比单播的带宽节省与时延加速收益。
• 对整体项目的支撑：证明利用集群计算节点建立树状中继即可实现高效分发，在硬件多播不可用时确立高可用、低依赖的纯软主力分发路径。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 集群拓扑：1 个源 Prefill 节点，2/4/8 个目的 Decode 节点，800G URMA 网络互联。
• 分发协议：基于 UBMEM 共享内存与 URMA 的树状 Staging 分发拓扑算法，支持节点级内存缓存与二阶段接力分发。
• 编译参数：g++ -O3 -std=c++17 -Wall multicast_fanout_bench.cc -lurma -lubmem -lpthread
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 三大业务场景编排 (test_fanout_scenarios.py)：• 热点系统提示词广播：32K~64K System Prompt 向 16 节点广播； • Multi-Agent 上下文分发：主 Agent 生成 100K 上下文分发给 8 个子 Agent； • PD 分离 1P-to-ND 分叉：单个 Prefill 向多个 Decode 副本并发推送。
• 拓扑对比压测 (multicast_fanout_bench.cc)：测试 16MB~128MB 数据在 1→2、1→4、1→8 规模下，单播、软件树状中继与硬件多播的带宽和耗时。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《1-to-N 组播分发时延与带宽对比表》、《三大业务场景分发收益曲线》、《硬件多播必要性评估报告》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 源端带宽节省：在 1-to-8 分发下，软件 Staging 组播相比单播源端带宽占用降低 ≥ 60%； 2. 完成时延优化：各目的端数据接收完成时间 P99 降低 ≥ 40%； 3. 去硬件依赖：软件方案作为默认高可用主力路径，消除对特定网卡硬件多播的硬依赖。
【方案核心结论】 PVT-08 1-to-N 组播分发效能：软件分层中继组播在 1-to-8 分发下 源端带宽占用降低 ≥60%，接收完成耗时降低 ≥40%，确立纯软件高效分发主路径，免除外部硬件多播强依赖。

## Slide 12
PVT-09：DPU 硬件安全与算力卸载加速 vs Raw Direct 双轨验证
测定 DPU 线速 AES/CRC 卸载增益与 500µs 无缝降级，提前布局 Fly-in-line 流式在途量化/压缩双轨手段
第 12 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P1 级 | 阶段 E1 双轨协同]
• 验证背景：企业级客户对数据传输加解密（AES-256）与 CRC 校验有刚性要求，CPU 软算会吞噬算力；同时必须确保无 DPU 时系统仍能依托 Raw Direct 路径高效运行。
• 验证目的：验证 DPU 硬件线速安全卸载收益；验证发生故障时 在 < 500µs 内无缝降级至 Raw Direct 裸机直达路径；提前布局未来在途 FP8/INT4 量化与压缩双轨技术手段。
• 对整体项目的支撑：确立公有云可信 VPC 纯软主路径与企业级高安全 DPU 加速路径的双轨协同体系，降低硬件强依赖风险。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 硬件配置：可选配置企业级 800G DPU 智能网卡（集成硬件 AES-256-GCM / SM4 加密与 CRC64 引擎），对比无 DPU 标准网卡。
• 驱动与接口：DPU 用户态安全驱动接口；故障检测与无缝降级切换通道。
• 编译链接参数：-ldpu_sec -lurma -lpthread -O3
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 硬件安全卸载压测 (offload_fallback_bench.cc)：对比 Host CPU 软件 AES/CRC 软算与 DPU 硬件线速卸载的吞吐与 CPU 占用率。
• 500µs 无缝降级演练 (inject_dpu_fault.py)：在传输过程中注入 DPU 驱动挂死或控制超时故障，测量系统自动回退至 Raw Direct 裸机路径的耗时与数据完整性。
• Fly-in-line 双轨场景扩展布局：界定【有 DPU】走片上硬件管线 vs 【无 DPU】走 NPU 算子融合 (Fused Dequant-Attention Kernel) 的技术方案。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《DPU 硬件安全卸载性能对比表》、《500µs 故障无缝降级切换日志》、《Fly-in-line 双轨技术设计规范》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 硬件卸载收益：DPU 硬件线速完成 AES/CRC 卸载，Host CPU 占用率降低 ≥ 30%； 2. 无缝降级切换：DPU 故障时系统在 < 500µs 内无缝降级至 Raw Direct 裸机直达路径（请求 0 失败）； 3. 主路径去依赖：无 DPU 时 Raw Direct 纯软主路径完全独立成立。
【方案核心结论】 PVT-09 DPU 硬件安全与双轨协同：DPU 硬件线速卸载降低 CPU 占用 ≥30%，故障时在 <500µs 内无缝降级至纯软 Raw Direct 主路径，确立企业级安全与去依赖双轨架构。

## Slide 13
PVT-10：多流非等比劣化、N-to-1 Incast 与 TP=8 Coflow 偏斜验证
实测探明分布式网络排队动力学与多卡协同短板：Incast 缓冲区尾部放大、Coflow 木桶短板及 Layer 0 硬件优先级点火
第 13 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P0 级 | 阶段 E1/E3 协同与流控]
• 验证背景：多流并发汇聚导致交换机缓冲区膨胀（Buffer Bloat）与非线性尾部放大；TP=8 下整体时延 (CCT) 由最慢卡决定，平均值掩盖木桶短板。
• 验证目的：实测 Incast 尾部膨胀比 R99(N)；测定 Coflow 偏斜（Skew_P99 < 1.15）；验证 Layer 0 硬件最高优先级 (TC0) 消除首层计算气泡。
• 对整体项目的支撑：突破单流平均值评估局限，为多卡协同调度与 SemanticQoS 硬件流控提供扎实物理依据。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 硬件环境与拓扑：双节点服务器（Prefill/Decode 节点），8× 昇腾 NPU，800G RoCE/URMA 交换机，配置 QoS 硬件队列 (TC0/TC1)。
• 驱动与内核支持：引入 CANN 8.0 运行时与 RDMA 描述符流控，采集交换机出端口丢包与 PFC/ECN 计数器；当前受控源码为 W0/DEMO 测试桩。
• 测试工具套件：原型测试代码 incast_and_coflow_bench.py，支持 N=1..16 并发扫描与 8-Rank Coflow 模拟。
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• N-to-1 Incast 压测：扫描 N=1,2,4,8,16 与 64KB/128KB/1MB 数据块，测量 P50/P90/P99/P99.9 时延与丢包重传。
• TP=8 Coflow 偏斜测试：模拟 8 个 Rank 协同流组（CCT=max(T0..T7)），对比干净网络与注入扰动下的偏斜系数 Skew。
• Layer 0 硬件优先级 A/B 对照：对比 FIFO 默认队列与 TC0 硬件优先级队列下 Layer 0 传输时延及 NPU 首层计算气泡 T_bubble。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《Incast 缓冲区排队与尾部时延表》、《TP=8 Coflow 偏斜系数实测表》、《Layer 0 硬件优先级对比报告》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. Incast 尾部非线性放大：高并发下捕获 R99(N) 超线性增长趋势，完成排队动力学取证； 2. Coflow 偏斜度达标：在 SemanticQoS 调度下 TP=8 Coflow 偏斜系数 Skew_P99 < 1.15； 3. Layer 0 气泡消除：开启硬件 QoS 优先级后 Layer 0 传输时延降低 ≥ 50%，首层计算气泡显著削减。
【方案核心结论】 PVT-10 Incast 动力学与 Coflow 偏斜：实测证实 Incast 尾部非线性放大与 TP=8 木桶短板，SemanticQoS 实现 Coflow 偏斜 Skew < 1.15，Layer 0 优先级使传输时延降低 ≥50% 并消除首层计算气泡。

## Slide 14
CVT-01：PageMigration 软件 RCU 机制 vs 硬件 AtomicRemap 必要性证伪
验证显存碎片整理与页迁移时，软件 RCU (无锁读+宽限期释放) 是否已满足读停顿 < 1ms，免除专有硬件芯片依赖
第 14 / 15 页
1. 验证背景、必要性与目标定位 [P2 级 | 条件证伪项]
• 验证背景：长时间推理会导致显存严重碎片化。业界部分方案探索依赖专有硬件 Atomic Remap 芯片原语来搬移显存页，增加了外部芯片依赖与硬件成本。
• 验证目的：验证基于软件 RCU（Read-Copy-Update，读-拷贝-更新：无锁读与宽限期延迟释放机制）能否实现动态页迁移时 前台在线推理读停顿 < 1ms、TPOT 抖动 < 3%，从而证伪硬件芯片的“必需性”。
• 对整体项目的支撑：通过严密的软硬件对比证伪，确立纯软件显存整理方案，简化系统架构，降低硬件强依赖风险。
2. 所需软硬件环境与技术规范 [环境与依赖]
• 内存协议：POSIX 共享内存与无锁原子指针交换，CANN 8.0 显存管理运行时。
• RCU 引擎：实现引用计数追踪与 Grace Period 宽限期延迟回收（RCU Epoch 状态机）。
• 编译参数：g++ -O3 -std=c++17 rcu_migration_bench.cc -lpthread
3. 测试数据集与 Benchmark 方案 [测试方法]
• 并发读写压测 (rcu_migration_bench.cc)：在 1~32 个 Reader 线程持续高频读取 KV 时，后台触发 4MB~64MB 显存页动态迁移与碎片整理。
• 停顿与抖动捕获：高频采样记录 Reader 的停顿时间（Pause Time P99）与 TPOT 抖动率。
• 异常与回滚演练：在迁移过程中注入进程崩溃与写中断，验证旧版本数据依然有效且 100% 可安全回滚。
4. 输出数据要求与判定标准 [达标要求]
• 关键交付物：《软件 RCU 与锁表停顿对比表》、《32 并发 Reader 时延抖动曲线》、《硬件 AtomicRemap 证伪分析报告》。
• 判定达标要求 (Go/No-Go)：1. 读停顿极小：在 32 并发 Reader 下，软件 RCU 读停顿时间 P99 < 1ms； 2. 前台无感抖动：动态迁移期间前台在线推理 TPOT 抖动率 < 3%； 3. 证伪硬件芯片依赖：软件 RCU 机制完全满足生产要求，正式架构免除专有硬件 AtomicRemap 依赖。
【方案核心结论】 CVT-01 软件 RCU 显存整理证伪：软件 RCU 在 32 并发 Reader 下读停顿 P99 < 1ms，TPOT 抖动 <3%，成功证伪专有硬件 AtomicRemap 芯片依赖，确立纯软件高效显存整理架构。

## Slide 15
提前验证方案设计总结
基于开源底座深度重构 · 以客观实测数据为依据 · 摸清技术边界 · 保障系统落地
原则一：开源基线实测驱动 [数据对账]
• 拒绝纸面空想：所有技术结论必须基于 2 节点集群、vLLM benchmark_serving 在线打流实测数据与打点日志。
• 全流程数据留痕：记录每次测试的输入规模、硬件配置、时延与带宽原始 CSV 数据。
• 三重消融交叉对账：成本模型预估耗时与实际执行耗时进行交叉对比，检验模型精度。
原则二：软硬协同与技术收敛 [方案选型]
• 发挥底层硬件优势：借助 UBMEM 总线、URMA DMA 与 io_uring FIXED I/O 裸盘直达，消除 Host CPU 拷贝瓶颈。
• 科学剪除硬件依赖：证实软件树状中继组播、软件 RCU 与纯软 Raw Direct 的可用性，降低系统外部依赖风险。
• 坚守生产级稳定性：ViewGuard 异常保护与 6 维语义校验确保系统在各类异常下平稳运行、0 死锁。
原则三：量化验收与闭环 [验收要求]
• 严格执行达标门限：全链路 P99 TTFT 降低 ≥20%、系统吞吐提升 ≥10%、前台抖动 <3% 等关键指标必须达标。
• 产出完整技术证据包：形成包含测试源码、环境配置、实测数据与分析结论的完整立项证据包。
【总结】 提前验证方案设计与部署打流套件已就绪，接下来将全面开展 11 PVT + 1 CVT 真实打流对账工作。