## Slide 1
统一异构 KVCache 存储池基础设施软件栈
面向国产 AI 硬件生态的第一方推理状态系统工程立项申请
── 深度整合 UBMEM/URMA 硬件特性，重构 AI Infra 执行状态价值底座
汇报对象：技术 CTO / 部门主管 / 首席架构师 / 开发团队主管 | 汇报阶段：立项申请与前置验证决策

## Slide 2
立项背景与愿景
战略定位与核心痛点：从“传统被动缓存”到“全局状态资产”
执行摘要：有机融合 UBMEM/URMA 国产硬件原语与状态智能决策编译，协同控制面超低时延访问与数据面 CPU 零触碰搬运，构建面向国产 AI 硬件的第一方推理状态基础设施系统工程。
一、 AI 推理基础设施核心痛点 (Industry Challenges)
1. 物理 Raw Hit 不等于逻辑可消费
传统缓存方案缺少统一语义约束，频发版本错位或布局不匹配，导致推理错误或隐性系统 Stall。
2. 盲目数据搬运耗时慢于 Prefill 重算
无差别追求 Cache Hit Rate 导致跨节点搬运耗时超过 NPU 本地计算，拖累 TTFT 尾部延迟。
3. 通用开源无法深度使能国产微架构
Mooncake / LMCache 适配通用硬件，无法接入国产芯片非公开计数器与微架构控制权。
二、 第一方系统工程破局路径 (First-Party Architecture Solution)
1. 状态语义身份与资格前置校验
基于 KVSemanticIdentity 与 Ready 协议治理，确保错误或半写状态绝对隔离，实现消费零错误。
2. 基于 SLO 的 QueryPlan 全路径编译
将 View、Load、Move 与 Recompute 统一编译择优，确保持续选择延迟最低与算力最优路径。
3. 第一方软硬协同与 Day-0 责任闭环
深度融合 UBMEM/URMA 特性，建立“生产瓶颈 ➔ 软件优化 ➔ 驱动修改 ➔ 硬件反哺”演进飞轮。

## Slide 3
竞争力评估
核心竞争力与业界方案对比：双视角价值与胜出假设
外部客户业务价值视角 (Customer Value)
• TTFT 交互体验：正价值复用与流式加载，实现 TTFT p99 时延降低 ≥20%
• 并发服务能力：SSD 经济容量池分层预取，实现 HBM 有效并发容量提升 ≥30%
• 服务质量保障：控制面超低时延与 QoS 隔离，平抑前后台混流抢占抖动控制在 5% 以内
HOST 侧 / 集群侧 / 硬件价值视角 (Host & Hardware Value)
• CPU 正文解绑：URMA 零拷贝与 UBMEM 预注册结合，实现 CPU 正文触碰完全归零 (0-Touch)
• 总线有效带宽：SG 批量描述符与 Fence 屏障优化，实现总线/网络有效带宽利用率 ≥80%
• 异构介质池化：原生打通 HBM/DDR/SSD 及 L3 芯片内存储，摆脱 Host DDR 必经瓶颈
对比维度 | 通用开源传输 (Mooncake) | 框架侧复用 (LMCache) | NVIDIA 全栈 (Dynamo/NIXL) | 本项目第一方系统工程
定位中心 | 高性能传输 Engine 与对象存储 | 推理框架侧 Connector 与 Chunk 缓存 | NVIDIA 平台的完整推理系统工程 | 国产目标硬件的第一方推理状态系统工程
介质形态 | DRAM / NVMe 静态扩展 | DRAM / Disk / Remote 通用层级 | HBM / DRAM / NIXL 传输 | 原生支持 HBM / DDR / SSD 及 L3 芯片内存储
决策要素 | 静态传输 Intent 与 QoS 选择 | Prefix 匹配与生命周期策略 | Event 驱动 Router 与计算重叠 | 以 KVCache 价值/SLO/微架构代价为决策编译要素
硬件关系 | 广泛适配通用网卡与传输驱动 | 依赖标准 OS / PCIe 设备接口 | 与 NVIDIA 硬件及 CUDA 深度绑定 | 深度使能 UBMEM/URMA，第一方联合修改与 Day-0 认证

## Slide 4
系统架构设计
全栈系统架构沙盘：五层结构与零触碰数据通路
1. 业务场景层 (Business Application Layer)
长上下文 RAG 检索
多轮对话 Agent 交互
Prefill-Decode 独立集群分离
多租户共享上下文
2. 推理框架与复用接入层 (Framework & Reuse Layer)
vLLM / SGLang 框架 Connector
统一契约: KVAccessIntent
句柄与生命周期: AttachHandle
3. 控制与语义管理平面 (Control & Management Plane) ★ 核心攻关
SemanticIdentity 语义校验
PrefixDirectory 前缀目录
ConsumeEligibility 资格治理
Placement 副本放置引擎
QueryPlan 物理代价编译
Rank Consensus 保持
4. 传输与数据面 (Transport & Data Fabric Layer) ★ 核心攻关
URMA 零拷贝传输 Engine
UBMEM 预注册内存池
SG 批量描述符编译器
Fence 可见性同步屏障
硬件 CRC 完整性校验
ActualPathReceipt 审计凭证
5. 异构介质与硬件底座 (Heterogeneous Hardware Fabric Layer)
NPU HBM (片上/片外)
Host DDR (条件中转)
NVMe SSD (经济容量)
L3 / NoC 芯片内结构

## Slide 5
技术实施细节
四大硬核技术方向与关键机制拆解
方向一：状态语义身份与可消费资格治理 (KVSemanticIdentity & Eligibility)
大标题：有机融合 KVSemanticIdentity 编码与 Ready 协议校验，实现物理 Raw Hit 向正价值可消费命中的精准转换，构建零错误消费的状态安全防线。
• 1.1 KVSemanticIdentity 机制：深度整合 Token 序列、模型 Hash、Layout 布局与租户隔离标识，实现物理 Cache 命中与推理语义一致性的毫秒级精准校验。
• 1.2 Ready 协议与 Lease 租约：协同部署异步 Write Fence 与分布式租约，实现半写状态、跨 Rank 不一致状态的物理隔离与安全拒绝。
• 1.3 消费资格准入控制：严格执行价值评估与安全鉴权，实现负收益加载请求的实时拦截与正价值状态的精准准入。
方向二：基于 QueryPlan 的全路径代价决策编译 (SLO-driven QueryPlan)
大标题：有机整合 NPU 微架构计数与拓扑代价模型，实现 View、Load、Move 与 Recompute 的统一编译择优，构建面向 SLO 目标的高性能决策引擎。
• 2.1 多路径物理代价编译：基于目标硬件总线带宽、PCIe 饱和度及 NPU 负载，实现 Prefill 重算与远程 Fetch 耗时的实时量化对比。
• 2.2 Direct View / Load 切换：联合开发只读 Shared Memory 映射与 HBM Direct Copy 模式，实现元数据 View 与正文 Load 的最优路径选择。
• 2.3 前后台混流 QoS 平抑：协同部署 Prefetch 预取优先级队列与带宽限制器，实现背景数据搬运对在线 Decode 阶段 TPOT 干扰的有效平抑。
方向三：国产硬件 UBMEM/URMA 原生传输与异构池化 (Zero-Touch Transport)
大标题：有机链接 UBMEM 预注册内存池与 URMA 零拷贝总线，实现大块数据传输与高频元数据同步的无缝协同，构建 HBM↔SSD 高性能传输底座。
• 3.1 UBMEM 预注册池化管理：实时建立 HBM、Host DDR 与 SSD 统一地址空间映射，实现跨介质内存分配延迟小于 10 微秒。
• 3.2 SG 批量描述符编译搬运：开放 Scatter-Gather 描述符离线编译契约，实现物理不连续 Block 数据在 URMA 管道中的单次 I/O 零触碰传输。
• 3.3 硬件 CRC 与 Fence 屏障：协同实施传输端到端硬件校验与 Visibility Barrier，保障数据传输完整性与 DMA 可见性。
方向四：第一方硬件能力 Day-0 认证与闭环反哺 (Hardware Co-design)
大标题：有机统筹微架构遥测数据与第一方驱动修改通道，实现生产瓶颈向硬件演进的需求转化，构建软硬协同代际演进闭环。
• 4.1 微架构遥测与反例库建设：确立 NoC 争用、TLB Stall 及 PCIe 写放大遥测指标，实现决策后悔 (Decision Regret) 的自动归因与策略演进。
• 4.2 Day-0 驱动固件联合认证：联合开发硬件能力 Conformance 准入测试集，实现芯片新特性在推理系统中的 Day-0 快速使能。
• 4.3 生产瓶颈反哺硬件设计：构建基于真实场景的 KV 状态访问 Profile，实现对下一代国产芯片 Interconnect 与 Cache 架构的量化反向定义。

## Slide 6
交付节点与放行机制
分阶段实施路线图与 E0~E5 证据门里程碑
阶段 0: 立项预研 (4~5 周)
交付 PVT-00~07 原型验证包
Trigger: Go/No-Go
阶段 1 (P0): 最小闭环 (3 个月)
实现 SemanticIdentity 与 URMA 底座
达成 E1 证据门
阶段 2 (P1): 框架集成 (4 个月)
对接 vLLM/SGLang 与 QueryPlan
达成 E2 证据门
阶段 3 (P2): 生产调优 (4 个月)
长上下文 QoS 与多介质池化
达成 E3/E4 证据门
阶段 4 (P3): 商业交付 (3 个月)
第一方认证体系与开放规范
达成 E5 证据门
证据门等级 | 对应项目阶段 | 解锁条件与硬核验证标准 | 不通过 / 失败处置动作
E0 (立项充分性) | 立项评审阶段 | SRS 需求闭包完成，PVT-00~07 原型验证设计冻结，硬件合作 RACI 明确。 | 补充验证材料或取消平台立项。
E1 (能力成立) | P0 阶段结束 | URMA/UBMEM 主路径 Host Touch 为 0，wrong/stale 错误状态消费率严格为 0。 | 禁用受影响硬件路径，退化为通用 Provider。
E2 (决策更优) | P1 阶段结束 | Oracle Replay 显示 QueryPlan 决策后悔率 <5%，显著优于静态规则。 | 限定白名单场景，退化为静态分层策略。
E3 (系统增益) | P2 阶段中期 | 相比最佳开源同等调优基线，TTFT p99 降低 ≥20%，HBM 容量提升 ≥30%。 | 缩小适用场景范围，停止完整平台扩张。
E4 (客户价值) | P2 阶段结束 | 客户联创环境中单位 Token 综合 TCO 降低，SLA 违约率大幅下降。 | 转为专项硬件加速工具箱交付。
E5 (壁垒持续) | P3 阶段交付 | 新芯片代际 Day-0 适配周期缩短 50%，形成开放规范与生产反例库。 | 定位为一次性集成项目，不宣称持久壁垒。

## Slide 7
决策与风险控制
投资决策逻辑、一级 KPI 树与资产兜底机制
一、 “分阶段授权”投资决策逻辑
• 批准“验证权”，非无条件买单
立项评审回答的是“投资期望值是否为正”，而非“终局产品是否已验收”。
• 4~5 周有限投入购买关键事实
先投入 4~5 周资源完成 PVT-00~07 原型验证，验证 Saved-Prefill 收益与 URMA 零触碰可行性。
• 根据证据逐级释放资源
若 PVT 达标则进入 P0 建设；若部分达标则限定白名单；若不达标则启动 No-Go 止损。
二、 项目一级 KPI 树与防误导护栏
★ 一级核心指标：SLO 合格业务事务产出 (单位：合格请求/机架/天)
效率与成本指标：单位 Token 综合 TCO 成本 (元/百万 Token) | TTFT p99 降低 ≥20%
质量与防误导护栏：错误状态消费率严格为 0 | 严禁空泛 Hit Rate，必须按正价值 Usable Hit 对账
三、 No-Go 止损与沉淀资产路径 (Asset Recovery)
• UBMEM/URMA Provider：作为独立高性能传输插件沉淀，贡献至通用开源社区
• Descriptor Compiler：作为物理不连续 I/O 描述符离线编译工具箱复用
• Conformance Suite：转为国产硬件 AI 状态传输的标准测试与性能认证工具包