## Slide 1
统一异构 KVCache 存储池贯通在线推理业务与异构硬件
全栈坐标｜项目四层原位放大｜关键技术与业务竞争力
业务层
RAG 公共前缀
多轮智能体
长上下文推理
P/D 分离
推理框架层
vLLM
SGLang
其他推理框架
统一异构 KVCache 存储池｜软硬协同核心覆盖
L1 推理调度
与收益决策
KV载入决策
副本选路准入
框架适配
L2 KV连接
与跨框架匹配
UBMEM
全局匹配
UBMEM
共享块表
缓存复用准入
L3 统一KV对象
与图式分层管理
KV对象建模
异构分层放置
生命周期治理
L4 高性能数据
与共享内存底座
URMA
大块传输
UBMEM
元数据快路径
异步传输编排
在线推理相关中间件
框架运行 / 模型执行
计算加速 / 并行通信
传输 / 存储访问
OS／驱动层
NPU Runtime
UB/RDMA驱动
内存映射/一致性
存储I/O/NVMe
异构硬件层
NPU / HBM
CPU / DDR
NIC / UB / C2C
NVMe SSD
彩色：项目核心覆盖｜灰色：在线推理生态参照
Ray
MP
PyTorch
图编译
权重加载
Adapter管理
FlashAttention
Triton
HCCL
NCCL
通用缓存
对象访问
NIXL
UCX
libfabric
SPDK
io_uring
gRPC / 消息通信
关键业务竞争力与技术壁垒
以真实业务收益牵引软件策略与硬件能力共同演进，将跨框架、跨节点 KVCache 复用稳定转化为 TTFT 收益与集群级容量效率
减少重复 Prefill｜形成跨域复用｜扩展可服务容量｜提升异构资源效率
URMA与UBMEM分工承载大块数据与高频元数据，构建跨设备、跨节点的KVCache高性能底座
• URMA批量异步搬运KV正文，释放互联带宽并降低Host开销
• UBMEM承载目录、位置与就绪状态，事件驱动贯通对象发现、传输与安全消费
统一前缀索引与消费资格判定，贯通对象定位与状态校验，提升集群级匹配效率与命中质量
• UBMEM共享地址空间重构全局前缀表与block_table
• CPU SIMD加速块哈希，形成“本地计算＋全局低时延匹配”的查询快路径
以业务正收益驱动载入—重算与多副本选路，优化KVCache流动，将命中稳定转化为TTFT收益
• QueryPlan纳入带宽、队列、拓扑、拥塞与UBMEM访问成本
• 决策下沉为URMA路径、描述符、优先级与执行时机，稳定兑现TTFT收益
统一KV对象与图式分层管理，重塑HBM、DDR、SSD容量分工与数据流动，持续扩展可服务容量
• KVObject统一HBM、DDR与远端内存视图，Extent衔接SSD容量
• 按介质特征设计结构与粒度，联动DMA、C2C、页迁移与硬件QoS
Notes: [Sources]
D:\codes\reports\kvcache\unified_kv_memory\统一异构KVCache存储池_关键技术与竞争力_讨论稿.md
D:\codes\reports\kvcache\unified_kv_memory\统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
D:\codes\reports\kvcache\unified_kv_memory\KVCache SRS需求列表 V2.2_传输底座视角_建议修订版.xlsx
User-confirmed architecture and visual direction from the current Codex task.
[/Sources]