## Slide 1
大模型推理性能理论论证 · 评审汇报
统一异构 KVCache 存储池
推理性能理论建模与 KPCL 通信需求推导
条件可行性论证 · 以关键路径、资源约束和可验证接口为主线
TTFT 关键路径
查询只是局部环节，收益取决于暴露加载占比与可重叠依赖
TPOT 干扰预算
β 表示前台有效显存服务速率损失，不等于后台 NIC 带宽占比
尾延迟与库能力
把突发、组完成、服务下界转换为可执行通信契约
评审目的：确认哪些机制值得进入最小验证闭环，哪些结论仍需参数校准。
2026-09-07 · Luna 构建版 · 正式演讲版 / 预审提交版

## Slide 2
证据边界：已有查询结果证明了什么
先把“已知观测、理论算例、待测参数”分开
第 02 / 18 页
用户口述观测 · 绝对值未知
对象
当前可采用表达
不能由此推出
下一步校准
16K 单请求查询
TCP 几毫秒级；RDMA 几百微秒级
并发容量、生产分布、P50/P99、端到端 TTFT
补齐计时起止、重复次数、并发与分位数
URMA 相对 RDMA
查询时延进一步降低约 30%～40%
TTFT 同比例下降；更不能推出 QPS 改善
测量查询占比与排队影响
理论模型
给出收益条件、失效区域、接口诉求
目标平台已落入可行区；E0～E3 已完成
用最少预验证收紧关键变量
自研增量
只与已有缓存系统的共同能力做比较
把通用命中收益再次归给自研
固定基线后测暴露加载占比与控制开销
评审要先接受的三条边界
▸ 单请求查询数据只支持“查询局部收益”判断。
▸ 理论数字均标注条件边界，不代表实测或保证。
▸ E0～E3 是验证目标，不能写成完成状态。
本次主论证
把性能问题拆成三个可复算命题：
▸ 加载是否暴露在 TTFT 关键路径上。
▸ 后台操作造成的前台有效显存服务损失。
▸ 突发、组完成和服务下界如何进入尾时延。
【核心结论】
证据分级：
先证明“有条件可行”，再用最少验证收紧参数；不把局部查询加速当作整套系统成绩。

## Slide 3
四类业务场景：指标、依赖和边界必须对齐
复用、持续生成、并发加载、冷会话恢复分别建模
第 03 / 18 页
长公共前缀 / 多轮会话
首要指标：TTFT
查询、加载、设备接入、剩余输入计算
前缀复用减少 Prefill；收益要扣除加载与准入成本
已接入本地缓存的持续生成
首要指标：TPOT、ITL
每步模型计算、显存访问、多卡通信
后台操作影响前台有效显存服务速率
多请求、多源、多卡并发加载
首要指标：TTFT P99、ITL P99
汇聚队列、最后一个必要子流、共同接收资源
组完成由最慢必要成员决定
冷会话恢复 / 容量压力
首要指标：TTFT P99、恢复期 ITL
存储读出、正文加载、换出进度
平均容量可行不等于突发时限可行
TTFT = t₁ − t₀（入口到首 Token 可见的时间）
TPOT = (tᴹ − t₁)/(M−1)（输出 Token 平均生成耗时）
ITLⱼ = tⱼ − tⱼ₋₁：局部停顿；客户端按块接收时不能把块间隔直接当成逐 Token 间隔。
【核心结论】
指标口径：
从同一组时间戳出发，失败与超时请求留在到达分母中，P99 不能靠删掉最慢样本得到。

## Slide 4
TTFT 的关键路径来自依赖图，而不是模块时延相加
DAG（有向无环依赖图）把可并行和必须等待的关系写清楚
第 04 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
入口与排队
身份及候选查询
资格校验与加载决策
源持有 / 目标预留
批量提交 / 正文加载
目标设备可消费
必要多卡范围就绪
剩余输入计算 / 首字返回
框架重算准入
fᵥ = dᵥ + max(fᵤ)（任务 v 完成时刻 = 自身耗时 + 前置任务最晚完成）
三条记账规则
▸ 组完成已含数据到齐，后续只加额外协调。
▸ 可见性若含在传输完成定义中，不重复添加。
共享网卡、显存、CPU 或计算引擎的排队要作为资源约束加入图。
【核心结论】
关键路径：
每个节点只能按真实依赖结算；缩短非关键节点可能不改变 TTFT，改变队列负载还需重算日程。

## Slide 5
查询 Amdahl 上限：URMA 局部加速不能单独承担端到端目标
只有查询占比足够大，局部收益才会显著暴露
第 05 / 18 页
用户口述观测 · 绝对值未知
TTFT 直接降幅 = r_q · f（r_q：查询自身降幅；f：查询占原 TTFT 比例）
若 r_q = 30%～40%，目标 γ = 20%，则查询占比需满足：
f ≥ γ / r_q ⇒ f 约为 50%～66.7%
边界解释
▸ 若查询只占 TTFT 的 10%，局部降幅只折算为约 3%～4%。
▸ 查询并行于其他工作时，直接收益可能更低。
▸ 查询服务接近饱和时，额外排队收益需另建模型。
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
r_q=30%
r_q=40%
曲线读法
▸ 横轴：查询占原 TTFT 比例 f。
▸ 纵轴：理论直接降幅 f·r_q。
▸ 不含并发排队和关键路径变化。
【核心结论】
查询结论：
已有数据可作为查询环节的协议对照，却不足以证明端到端 TTFT、QPS 或 P99 改善。

## Slide 6
复用收益先从字节量和计算量算清，再反求加载预算
KVCache（大模型历史 Key/Value 激活状态）复用的收益不是命中 Token 比例的线性函数
第 06 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
V_logical = 2 · L · p · H_kv · d · w
L：层数；p：可复用前缀 Token 数；H_kv：KV 头数；d：每头维度；w：每元素字节数。
ΔF = a·p + b·p(p+1)/2
a：每 Token 投影/前馈计算系数；b：因果注意力位置对计算系数。后缀仍需对前缀做注意力。
物理限制只给下界
T ≥ max(F / P_max, V_mem / B_max)
▸ P_max：计算能力上限；B_max：显存/总线带宽上限。
▸ 峰值带宽用于排除不可能情况，不能直接当作可交付上界。
▸ 实际字节量要覆盖布局、量化、对齐、重传与副本。
从 TTFT 目标反求加载预算
T_reuse = U₁ + H + A + V/B + P_s
R_budget = (P₀−P_s)+(U₀−U₁)−H−A−γT_recompute
若 R_budget ≤ 0 且 V>0，则该顺序加载路径无法达标。
【核心结论】
计算基础：
先按模型结构求真实字节量与可节省计算，再把目标降幅转成可检验的有效带宽预算。

## Slide 7
自研增量要和已有缓存基线比较
只有减少基线仍暴露的瓶颈，才构成独立收益
第 07 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
G = α(1−r) − η
α：基线 TTFT 中暴露的加载时间占比；r：增强后该时间相对基线的比例；η：新增控制开销占比。
G ≥ γ ⇒ r ≤ 1 − (γ+η)/α
评审要问的基线问题
▸ 基线是否已经支持前缀复用？若支持，重算节省不重复计入。
▸ 基线是否已有逐层加载、设备直传或前后台限速？
▸ 新增控制开销是否仍小于暴露瓶颈空间？
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
η=0%
η=1%
η=3%
示意：曲线仅表达公式形状；低于目标门槛的区域应视为不可行。
不能做的归因
▸ 不能把通用命中收益再次写成自研收益。
▸ 不能把查询、流水、容量提升的百分比直接相加。
▸ 基线已有能力必须逐项核对。
【核心结论】
自研价值：
自研增量的证据是“相对同等缓存能力仍减少关键路径或资源冲突”，而不是重新计入通用缓存收益。

## Slide 8
逐层流水的收益有构造性证明，也有明确边界
流水能减少暴露加载时间，但端到端收益取决于真实依赖
第 08 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
A_l = A_{l−1}+x_l；F_l = max(F_{l−1},A_l)+c_l
A_l：第 l 层数据可用时刻；F_l：第 l 层计算完成时刻；x_l：传输阶段时间；c_l：消费计算时间。
T_pipe = x+c+(L−1)·max(x,c)
T_serial = L(x+c)；ΔT=(L−1)·min(x,c)
理论算例（条件明确）
▸ 当每层 x_l=x、c_l=c，流水与计算可重叠。
▸ 当 x=c，子路径最大相对降幅为 (L−1)/(2L)。
▸ L=32 时为 48.4375%，仅属于加载+计算子路径。
▸ 若并行后 x′、c′ 改变，必须重新计算。
串行：
加载
计算
加载
计算
加载
计算
加载
计算
流水：
层1
层2
层3
层4
层5
层6
层7
层8
图示只说明构造关系，不代表目标设备时间比例。
【核心结论】
流水结论：
只有在框架允许逐层消费、计算可重叠、可见性正确关联且资源未被拖慢时，流水收益才成立。

## Slide 9
流水能否落地，取决于框架与通信事件是否可表达
把“逐层可消费”拆成可验证的库能力
第 09 / 18 页
前提
▸ 框架允许按层或合法范围消费
▸ 预取目标显存有足够空间
▸ 传输与计算可重叠
▸ 设备可见性与依赖一致
库事件
▸ 分段完成
▸ 目标可见
▸ 依赖满足
▸ 取消 / 超时 / 受控失败
调度约束
▸ 限制预取深度
▸ 按当前最紧依赖提优先级
▸ 不永久抬高首层大数据
▸ 资源忙时回退重算
硬约束
若源侧逐层生成、并行网卡、布局变换或资源争用改变日程，必须回到完整依赖图重算；不能沿用串行时间。
KPCL：底层通信接口库，封装通信机制并报告完成与错误；需求应写成可观测事件和服务约束。
【核心结论】
接口诉求：
KPCL 需要表达分段完成、目标可见、依赖事件和撤销边界，才能让流水成为可调度对象。

## Slide 10
TPOT 干扰预算：β 是前台有效显存服务速率损失
TPOT（每个输出 Token 的平均生成耗时）要落到前台服务速率
第 10 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
τ(β)=t_f + m/(1−β)；I = wβ/(1−β)
β：后台干扰造成的前台有效显存服务速率损失；m：显存服务时间；w=m/(t_f+m)。
β ≤ ε/(w+ε)（当干扰目标 I≤ε）
w=0.25
w=0.5
w=0.75
w=1.0
理论算例：目标 ε=3%
▸ w=1 时 β≤2.913%。
▸ w=0.5 时 β≤5.660%。
▸ β 不是后台 NIC 带宽占比。
▸ 需要识别会降低前台有效显存服务速率的后台操作。
【核心结论】
TPOT 结论：
仅给网卡分配逻辑队列不能证明 β 已受控；前台损失预算与后台最低进度必须同时满足。

## Slide 11
尾延迟突发：把“能提供的服务”写成资源约束
确定性边界约束突发、最低服务和启动延迟
第 11 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
A(t+u)−A(t) ≤ σ + ρu
σ：允许突发字节量；ρ：长期到达速率。
B(u)=R[u−θ]₊
R：可保证最低服务速率；θ：服务启动延迟及阻塞预算。
D_max ≤ θ + σ/R（R≥ρ）
从目标倒推接口参数
▸ 若要 D_max≤D*，需要 σ≤R(D*−θ)，且 D*>θ、ρ<R。
▸ 降低突发：控制发起节奏、并发和准入。
▸ 提高最低服务：底层需要真实的服务保证。
▸ 缩短阻塞：限制不可抢占操作粒度。
▸ 整形等待仍属于请求 TTFT，不能移出分母。
前后台混压
后台平均速率 ρ_b 和后台突发 σ_b 会共同减少前台剩余服务。给前台平均分带宽，不能单独限定短时阻塞。
前台优先级仅在真实瓶颈上生效，且不能靠后台永久饥饿兑现生产承诺。
【核心结论】
尾延迟结论：
P99 的可控方向是减少突发、提高最低服务、缩短不可抢占阻塞，并把整形等待计入 TTFT。

## Slide 12
多卡协同要看组完成：最后一个必要成员决定整步
Coflow（同一计算步骤的一组关联子流）改变尾部预算
第 12 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
T_group = max(T₁,…,T_k)
T_r：第 r 个必要成员从共同组起点到可消费的时间；组完成只统计必要成员。
独立同分布的理论算例
F_group(t)=F(t)^k
k=8 时，组 99% 分位对应单成员约 99.87445% 分位。
不能把各卡普通 P99 直接当作整组 P99。
无独立性时的保守风险预算
P(T_group>t) ≤ Σ P(T_r>t)
8 个必要成员平均分配 1% 尾概率预算：每个成员≤0.125%，覆盖率约 99.875%。
共享拥塞需作为共同随机因素建模。
卡1
卡2
卡3
卡4
卡5
卡6
卡7
卡8
【核心结论】
组完成结论：
优化对象是最后一个必要成员的到齐时间；多卡状态同步只统一动作，不自动增加慢卡带宽。

## Slide 13
路径混合决定业务 P99：命中路径快，不等于全体请求快
命中比例、未命中重算和失败回退必须一起看
第 13 / 18 页
理论算例 · 不是硬件实测
F_T(t)=hF_h(t)+(1−h)F_m(t)
h：命中路径请求比例；F_h、F_m：命中与未命中条件分布。命中与时延不要求独立。
为什么单一命中场景不能代表业务 P99
▸ 若 P99 阈值以上已经没有命中样本，继续缩短命中路径不会改变该尾分位。
▸ 未命中重算排队、失败回退和高压力路径可能主导尾部。
▸ 命中与未命中比例随业务画像变化，必须分桶观察。
命中
未命中
回退
P99 口径
P99 是 99% 样本不超过的时延分位值；不能只报告成功样本，也不能把“边界收紧”直接写成“实际 P99 降低了 X%”。
【核心结论】
P99 结论：
局部命中路径改善只影响它在业务混合分布中的那一部分样本，未命中和回退路径仍需单独压缩。

## Slide 14
为什么需要持续运行的软件功能层
命中、位置、并发和共享资源变化时，准入与依赖仍在变化
第 14 / 18 页
状态变化
命中与未命中、对象位置、租约、设备可见性持续变化
持续决策
判断加载、重算、回退、分段范围和并发组
资源控制
限制突发、预取深度、后台进度和共享资源占用
反馈闭环
读取真实完成、错误、队列、可见性与取消结果
功能层需要持续运行的原因
▸ 它随请求和资源状态变化执行准入、依赖、分组与资源控制。
▸ 它把 KPCL 的完成、错误、服务和反压反馈接回推理执行。
▸ 这说明需要该功能层，不自动证明所有代码都必须自研或重写。
▸ 实现边界应通过基线能力、可观测接口与最少验证确定。
【核心结论】
功能层结论：
软件价值在于持续执行准入、依赖、分组和资源控制，并利用库反馈调整路径；自研范围仍需与基线和接口能力逐项核对。

## Slide 15
KPCL 典型业务通信模型：从业务依赖反推接口
每种模式都要记录释放、截止、组、依赖、路径和失败动作
第 15 / 18 页
模式
模型约束
KVC 持续运行职责
KPCL / 平台机制职责
高频小控制消息
查询路径预算、消息率、突发、尾概率
查询合并、摘要、快速失败
有限排队、服务预留、可靠完成
分段前缀加载
有效带宽与固定开销预算
副本、范围、布局、路径
批量提交、真实完成量、可见性
层间加载流水
层数据到齐与计算依赖
预取深度、就绪范围
依赖事件、分段完成、设备同步
多卡协同加载
组完成与风险预算
必要成员、慢流策略
逐成员状态、信用、实际路径
前后台混压
资源损失与后台稳定
发起、准入、后台节奏
限速、观测、反压
多源汇聚
突发上限、最低服务、启动延迟
来源选择、合并、并发
接收在途量、拥塞反馈
一对多热点分发
源出口与逐目标完成
副本、树状中继、目标选择
逐目标完成、重传、慢目标隔离
超时、撤销与恢复
截止、终止访问、缓冲复用
降级、代际、生命周期
部分完成、取消、排空、错误边界
【核心结论】
通信模型：
KPCL 需求来自依赖与资源模型，不来自“更快传输”四个字；库必须报告真实完成、可见性、反压和受控失败。

## Slide 16
从目标到可执行库能力：需求必须带服务、事件和边界
数值未确认时写成需求，不写成已发布 API 保证
第 16 / 18 页
业务目标
满足某个 TTFT / TPOT / ITL 时间预算
先定义时间戳和统计分母
资源模型
突发 σ、长期到达 ρ、最低服务 R、启动延迟 θ
能否形成可用服务曲线
通信任务
源 / 目标、分段、组、依赖、可见性、失败动作
支持回放和逐样本对账
执行反馈
真实完成、错误、取消、排队、反压
能否闭环调整路径
联合需求表达式（模板）
在指定源/目标、分段、并发组、背景到达约束和设备可见性定义下，
任务获得不低于 R 的服务，最大启动延迟不高于 θ，突发不超过 σ，
并按任务时限报告完成或受控失败。
接口边界
▸ 若 KPCL 只负责内存通信，存储读出和持久化由后端承担。
▸ 远端 SSD 不能直接当作内存句柄，除非平台契约明确支持。
▸ 需求数值来自业务预算和验证，不冒充现成 API。
【核心结论】
接口结论：
把“性能目标”写成可观测的服务、事件、截止和失败契约，才能进入实现与验证。

## Slide 17
最少预验证：只补会改变结论的关键参数
E0～E3 表示验证目标，不是已完成状态
第 17 / 18 页
E0
业务收益前提确认
命中/复用条件下的收益是否显著；查询占比和协议上限
需校准：
查询计时边界、绝对值、分位数、并发
E1
核心数据路径与多卡同步
零数据拷贝传输、异步依赖、语义校验可闭环
需校准：
逐层可见性、组起点、成员完成
E2
动态决策与分层扩容
加载/重算边界、后台资源稳定、服务约束
需校准：
α、x/c、w/β、σ/R/θ
E3
全链路前后台混压
TTFT、TPOT、P99 在真实混压下是否进入目标区
需校准：
真实到达、失败样本、共享接收瓶颈
最少补证顺序
1
先测 α：基线暴露加载占比
2
再测 x/c 与逐层依赖
3
补 w/β 与突发服务参数
4
最后做混压和证伪
【核心结论】
验证结论：
优先补充能改变可行区域的参数；若理想下界已超预算，就收缩场景或改变部署，不继续堆叠理论收益。

## Slide 18
谢谢
评审讨论建议围绕四个问题展开
1
局部查询
单请求协议差异如何折算到真实 TTFT？查询占比是否足够？
2
关键路径
加载是否暴露在 TTFT？逐层依赖是否允许重叠？
3
资源预算
β、σ、R、θ 是否有可测参数和库侧反馈？
4
验证收敛
最少预验证先补哪一个会改变结论的参数？
建议的立项表述：当前具备条件化可行性论证，下一步用最少实测收紧参数，再决定哪些机制进入端到端实现。
统一异构 KVCache 存储池 · 推理性能理论建模与 KPCL 通信需求推导 · 2026-09-07