## Slide 1
KVC 的软硬协同价值：从计算状态到物理执行
KVC 价值探索 · 体系结构与业务传导
大模型注意力键值缓存（KVCache）将逻辑计算状态与底层内存、存储、互联及执行紧密绑定；单纯上层优化无法突破物理墙，底层通路决定其能否兑现为业务净收益。
① 逻辑 KV
[语义与状态表示]
Token/前缀表示 · 逐层状态依赖
软硬协同：KV 状态对象化 (KVHandle)
表示
➔
② 物理布局
[计算/传输解耦]
连续物理块聚合 · 描述符编译
软硬协同：计算与传输布局解耦 (Strata)
放置
➔
③ 物理介质
[多级存储分层]
HOST DDR ↔ CXL ↔ SSD 扩展
软硬协同：NUMA 亲和 · 动态分片
通路
➔
④ 数据路径
[传输与投递协同]
优化 KVC 传输通道 · 快速协同投递
软硬协同：提升 CPU/NPU 协同效率
流式
➔
⑤ 计算消费
[逐层流式消费]
按层流式预取 · 传输计算流水掩盖
软硬协同：硬件 QoS 队列与自适应退避
【HOST 侧物理化映射矩阵：软件机制如何传导至物理开销与业务指标】
连接环节 | HOST 软件机制与底层能力 | 改变的物理开销 | 关联业务指标
逻辑 KV → 物理布局 | • 计算与传输布局解耦 (Strata) • 连续物理块聚合 (Chunking) | • 消除离散小 I/O 与转换开销 • 打满总线物理带宽消除停顿 | TTFT 缩短 有效吞吐提升
物理布局 → 物理介质 | • HOST 内存/SSD 多级分层 • NUMA 亲和绑定与通道分片 | • 规避跨 NUMA 远端访存争用 • 平衡多通道负载突破容量墙 | 承载超长上下文 降低单请求成本
物理介质 → 数据路径 | • 优化传输通道与投递流水 • CPU/NPU 高效协同机制 | • 压缩传输时延消除协同等待 • 提升总线利用率与协同吞吐 | TTFT 显著降低 协同吞吐提升
数据路径 → 计算消费 | • HOST 逐层流式预取与掩盖 • 硬件 QoS 队列与自适应退避 | • 掩盖加载时延消除首层停顿 • 隔离后台 I/O 保障在线 TPOT | P99 尾时延收敛 在线 TPOT 达标
• 软硬协同核心机会点与价值：KVC 贯穿 HOST 内存、总线与加速器全链路，通过软硬协同优化传输投递、提升 CPU/NPU 协同效率，是突破物理瓶颈、决定能否兑现加速净收益的关键切入点。
【核心依据：物理开销决定净收益边界 (Break-Even)】
外部实测：KVC 命中与加速净收益的盈亏平衡分界线 (py-kvcache 2026)
【坐标说明】横轴=上下文总长(1k~80k) | 纵轴=前缀复用率(0~100%) | 实线=盈亏平衡线
【绿色净加速区】加载耗时 < 重算耗时 | 【红黄色负收益区】加载耗时 > 重算耗时
• 全链路木桶效应：HOST 侧任一环节适配不当（离散小 I/O、内存拷贝或总线争用），开销迅速累积反噬；加载耗时一旦大于重算耗时，系统坠入右图大面积负收益区（降速最高达 4x），直接恶化在线推理 TTFT 与 TPOT 尾部时延。
• 软硬协同破局：优化传输投递、连续块聚合与 QoS 退避，全面提升 CPU/NPU 协同效率并补齐短板，将盈亏平衡线大幅下移，确保真实业务稳定获取加速净收益。
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
01
Notes: 【汇报讲稿与技术背景（第 1 页：KVC 软硬协同价值）】
各位领导、评审专家，大家好！本页重点汇报我们围绕 KVCache 展开软硬件协同优化的核心逻辑与第一性原理。
在传统认知中，KVCache 往往被视作上层推理框架的一个缓存淘汰算法或中间件对象。但当我们深入底层时发现：KVC 绝不仅是软件数据结构，它是一个直接跨越五个物理抽象层级的体系结构问题（如顶部流程图所示）：
1. 逻辑 KV 层：定义 Token 前缀和注意力激活张量，软硬协同切入点在于 KV 状态对象化 (KVHandle)；
2. 物理布局层：通过计算与传输布局解耦 (Strata) 以及连续块聚合，解决碎片化离散小传输；
3. 物理介质层：跨 HOST DDR、CXL 与 NVMe SSD 进行多级容量扩展，结合 NUMA 亲和与按带宽分片；
4. 数据路径层：优化 KVC 传输通道与投递流水，全面提升 CPU/NPU 的 KVC 协同效率；
5. 计算消费层：实现 HOST 侧按层流式预取与硬件 QoS 优先级队列，使数据搬运完全被推理计算掩盖。
【右侧外部实测盈亏平衡线分析与木桶效应】：
右图来自 2026 年顶会针对外部主流推理引擎（vLLM）外挂存储的最新实测（py-kvcache）。图中的横轴是用户输入的上下文长度（1k 到 80k Tokens），纵轴是前缀命中的复用比例（0% 到 100%）。绿色代表加载比重算快（净加速），橙红色代表加载比重算更慢（性能反噬，降速最高达 4 倍），黑色实线则是两者的盈亏平衡分界线。
这里必须重点指出的工程规律是：KVC 加速存在极强的'全链路木桶效应'。HOST 侧若在任何单一环节存在适配问题（例如连续块合并失效引发离散小 I/O、触发了 CPU 内存拷贝、跨 NUMA 访存或者总线争用），微观物理开销就会迅速累积反噬，导致数据拉取耗时超过直接重算，整个系统直接坠入大面积红黄色负收益区，恶化在线推理的 TTFT、TPOT 尾部时延与有效吞吐等宏观指标。
因此，HOST 侧软硬协同的核心价值，就是优化 KVC 传输与投递、提升 CPU/NPU 协同效率并消除短板，将盈亏平衡分界线大幅向下平移，确保真实推理业务稳定获取加速净收益。
参考文献依据：OSDI 2026 Strata; FAST 2026 Bidaw; SIGCOMM 2026 DualPath; py-kvcache 2026。

## Slide 2
技术探索方向：布局开销与控制面吞吐的收益传导
KVC 探索方向 · 瓶颈引导与优化映射
以数据面“计算/传输布局失配”与控制面“微秒级事务累积排队”为两大瓶颈切入点，引导并全面承接后续控制面与数据面优化成果。
【数据面痛点引导】布局失配与碎片 I/O 导致总线严重饥饿
平均 TTFT：5.03s ➔ 2.42s
缩短 52% (2.1x 加速，TTFT 减半)
生成吞吐：27.4 ➔ 36.4 T/s
吞吐提升 33% (满足高并发 SLO)
GPU：按层计算布局 Host/存储：按页连续传输
• 物理瓶颈：计算偏好“按层布局”，直接用于 Host 引发离散碎片 I/O；总线带宽利用率仅 5%~22%，I/O 停顿占 Prefill 耗时达 74%（Strata 实测）。
• 收益机理：计算与传输布局解耦，按页连续聚合组织大块 I/O 打满总线；平均 TTFT 缩短 52%（降至 2.42s），生成吞吐提升 33%。
• 优化承接：聚焦连续物理块聚合、描述符批量编译与传输优化，提升 CPU/NPU 协同效率。
【控制面痛点引导】微秒级事务累积引发排队风暴与长尾恶化
• 物理瓶颈：传统 RPC 控制面单次事务需 10~30µs；并发上升时排队延迟呈 3.5 倍发散，形成队头阻塞并引发 P99 尾部时延抖动（Beluga 实测）。
• 收益机理：微秒级共享内存快路径，控制事务压缩至数微秒；控制吞吐提升超 2.5 倍（超 12 M ops/s），根除长尾排队与事务阻塞。
• 优化承接：聚焦元数据共享内存快路径、描述符复用与微秒选路决策，消除长尾排队风暴。
【技术探索方向与收益传导矩阵】
优化方向 / 归属 | 对应连接环节 | 收益场景 | 微观变化与收益传导机理 | 收益指标
【控制面】 元数据快路径与稳定描述符 | 逻辑 KV → 物理布局 元数据快查与描述符复用 | • 高前缀复用率场景 • 接近饱和的高并发检索 | • 消除 RPC 往返与协议解析 • 根除控制面队头排队等待 | 缩短 TTFT / P99 提升有效 QPS
【控制面】 动态选路决策与前后台控制 | 数据路径 → 计算消费 动态选路门禁与 QoS 退避 | • 中低复用与链路拥塞工况 • 前台在线与后台搬运混压 | • 规避负收益低效拉取反噬 • 物理隔离前后台资源争用 | 保障在线 TPOT 收敛 P99 尾时延
【数据面】 布局转换与批量聚合搬运 | 逻辑 KV → 物理布局 计算/传输解耦与连续聚合 | • 超长上下文长前缀恢复 • 碎片化离散小页密集场景 | • 消除碎片化离散小传输 • 打满 PCIe/总线物理带宽 | 显著缩短 TTFT 提升有效吞吐
【数据面】 分层放置与多通道均衡利用 | 物理布局 → 物理介质 多级介质分层与通道分片 | • 多内存通道与多网卡环境 • 超长会话容量受限场景 | • 规避跨 NUMA 远端访存 • 平衡多通道 I/O 负载 | 突破容量墙瓶颈 降低单请求成本
【数据面】 传输优化与按层异步流水 | 物理介质 → 数据路径 通道传输优化与协同投递 | • 跨节点 KVC 异步恢复 • 逐层按需召回场景 | • 提升 CPU/NPU 协同效率 • 掩盖首层等待与计算停顿 | TTFT 显著降低 保障在线 TPOT
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
02
Notes: 【汇报讲稿与技术背景（第 2 页：技术探索方向与瓶颈引导）】
本页是承上启下的关键页，核心任务是引导领导和评审专家清晰看到 KVC 在数据面与控制面面临的根本物理瓶颈，并直接引出后续具体优化成果汇报。
左侧聚焦【数据面物理痛点】：
大模型计算天然需要按层（Layer-first）组织显存以便执行注意力计算；但如果存储和 Host 内存也机械沿用该布局，跨层 KV 读取就会被切碎成海量微小 I/O。Strata (OSDI'26) 实测表明，在离散小页下 PCIe/总线利用率仅有 5%~22%，I/O 停顿占 Prefill 总耗时达 74%。通过计算/传输布局解耦与按页连续聚合，平均 TTFT 缩短 52%（5.03s 降至 2.42s），吞吐提升 33%。这直接证实了我们在数据面推进“连续块聚合、描述符批量编译、优化 KVC 传输通道投递流水，提升 CPU/NPU 协同效率”的必要性。
右侧聚焦【控制面开销瓶颈】：
Beluga (SIGMOD'26) 的微基准测试揭示了高并发下的系统瓶颈：传统网络 RPC 控制事务耗时 10~30µs。随着并发上升，排队延迟呈 3.5 倍发散恶化，形成控制面阻塞，拉大 P99 尾部时延。而通过微秒级快路径，控制开销压降至数微秒，吞吐提升 2.5 倍以上。这直接引出了我们在控制面深耕的“元数据共享内存快路径、单边免 CPU 协商与微秒选路决策”。
下方的技术探索方向与收益传导矩阵，清晰地将 5 大优化方向与第一页的连接环节紧密映射（从逻辑 KV 布局映射到计算消费），并区分为控制面与数据面，与后续汇报的实验数据一一对应。
参考文献依据：OSDI 2026 Strata (Fig.6, Fig.13); SIGMOD 2026 Beluga (Fig.14)。

## Slide 3
下一步工作规划：重点方向、关键指标与预期结果
KVC 推进规划 · 目标与预期结果
围绕已有控制面与数据面优化成果，聚焦全链路混压验证、主流引擎适配与 HOST 侧软硬结合手段探索，全面提升解决方案竞争力。
1. 目标：打通真实双节点全链路混压，验证端到端复合加速净收益
• 【关键指标】端到端 TTFT 缩短 ≥20%，有效 QPS 提升 ≥10%，前台在线推理 TPOT 干扰率 <3%
• 【预期结果】输出全工况实测性能对账集（涵盖短/中/长 Prompt 与 5 档复用率），形成机制组合与双节点混压分析报告
2. 目标：主流开源推理引擎工程化适配
• 【关键指标】支持单机多卡（TP=8）与跨节点透明访问，有效显存容量等效扩展 ≥30%，核心代码单测覆盖率 ≥85%
• 【预期结果】以插件化方式无缝接入 vLLM / SGLang，交付统一异构调度底座代码库主干，沉淀生产级集群分层部署与网络 QoS 队列参数调优指南
3. 目标：探索 HOST 侧 KVC 软硬结合优化手段，提升解决方案竞争力
• 【关键指标】量化评估布局解耦、多级存储扩展、连续块聚合与硬件 QoS 隔离等手段的加速收益与物理开销
• 【预期结果】沉淀面向异构硬件底座的软硬协同优化方法，形成系统技术方案
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
03
Notes: 【汇报讲稿（第 3 页：后续推进规划 · 1 分钟快速串讲，引导领导多指方向）】
各位领导，最后这一页简要汇报后续的三个重点工作方向，把时间留给领导多指导和把关方向：
1. 全链路混压验证：打通真实双节点控制面与数据面机制，验证端到端复合加速净收益，指标明确为 TTFT 缩短 20%、QPS 提升 10%、前台干扰小于 3%，输出全工况实测性能对账集与混压报告；
2. 主流引擎工程化适配：以插件化方式无缝接入 vLLM 与 SGLang 开源生态，打通单机多卡 TP=8 协同与显存向外分层扩展，交付调度底座主干代码库与集群调优指南；
3. 探索 HOST 侧 KVC 软硬结合优化手段，提升解决方案竞争力：紧扣第一页全流程价值链，重点围绕计算/传输布局解耦、多级存储扩展、连续块聚合以及按层流式消费展开全链路评估，沉淀面向异构底座的软硬协同优化方法与技术方案，提升系统底层竞争力。
后续重点工作就是这三项，非常期待各位领导在技术方向、实验条件和软硬结合路径上给我们多提指导意见！